## Slide 1: Critéres de choix d’un moteur électrique dans un environnement industriel
L'énergie électrique générée par les consommateurs pour différents besoins. cette énergie est convertie en plusieurs formes:
-Éclairage (intérieur / extérieur , incandescent, LED,…)
-Chauffage (chauffe-eau électriques, sécheuses, cuisinières et fours électriques)
–Alimentation des appareils électroniques (ordinateurs, TV, DVD, chargeurs de batterie, domotique, etc…)
–Industriel (fours à arc, soudeurs, procédés de fabrication….)
–Conversion en puissance mécanique par des moteurs (pompes, ventilateurs, compresseurs, outils électriques, robots , escaliers mécaniques, ascenseurs,….)

## Slide 2: Utilisation des machines électriques de construction normal
Les moteurs électriques sont de deux types, ceux à courant continu et à courant alternatif

## Slide 3: Les moteurs à courant continu
Les moteurs à courant continu représentent le premier type de moteur largement utilisé et les coûts initiaux des systèmes (moteur et variateur) ont tendance à être moins élevés que les systèmes c.a. La vitesse des moteurs c.c. peut être contrôlée en variant la tension d'alimentation sont disponibles dans une large gamme de tensions. certains avantages sont :
Installation facile.
Commande de vitesse dans une large gamme
Démarrage, arrêt, marche arrière et accélération rapides
Couple de démarrage élevé
Courbe couple-vitesse linéaire

## Slide 4: Les moteurs à courant alternatif
Les moteurs à CA prouvent une grande souplesse en termes de fonctionnalités, les principaux avantages : Faible consommation au démarrage, accélération contrôlé et courant de démarrage contrôlé. On distinguera principalement deux grands types de moteur :
A- Les moteurs synchrones :
Dans ce type de moteur, la rotation du rotor est synchronisée avec la fréquence du courant d'alimentation et la vitesse reste constante sous charges variables, ce qui le rend idéal pour du matériel de pilotage à vitesse constante, et il est utilisé dans les appareils de positionnement de grande précision comme les robots, l'instrumentation, les machines et le contrôle de processus

## Slide 5: Les moteurs à courant alternatif
B- Moteur asynchrone :
Ce type de moteur utilise l’induction électromagnétique d’un champ magnétique du bobinage du stator pour produire un courant électrique dans le rotor et donc du couple, c’est le type de moteur le plus courant et important dans l’industrie du fait de sa capacité de charge, sa simplicité et sa robustesse. C’est la solution pour la plupart des applications à vitesse quasi constante, les applications vont de quelques dizaine de KW à plusieurs dizaine de MW.

## Slide 6: Utilisation des moteurs de construction spécifique :
Les moteurs spéciales sont les drivées des moteurs initiales on trouve en alternatif comme en continu :
Alternatif :
Moteur universel : c’est le moteur série qui est alimenté en courant alternatif monophasé. Ces moteurs, ces moteurs sont employés dans toutes les perceuses rotatives, les aspirateurs, petit électroménager etc….
Les caractéristiques d’un moteur universel sont les suivants :
Un couple de démarrage et un courant d’appel assez élevé
Une vitesse qui varie beaucoup avec la charge, elle peut atteindre, cependant 3000tr/min
Ces moteurs sont utilisés surtout en petite puissance (P<1000W).

## Slide 7
Moteur asynchrone monophasé :
On ne peut utiliser ce procédé que sur des moteurs dont la puissance inférieure à 1,5KW. Deux phases sont montées en série ou en parallèle selon le couplage réalisé en triphasé .la troisième phase est mise en série avec un condensateur. Ces moteurs de faibles puissances, alimentés sur le réseau domestique en monophasé 230V(ou 400V) sont très employés dans les équipements électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur

## Slide 8
Continu :
Moteur pas à pas : c’est un moteur qui tourne en fonction des impulsions électriques alimentant ces bobinages, les moteurs pas à pas peuvent être à reluctance variable, ou à aimant ou une combinaison des deux (hybride). Il est utilisé pour réaliser des positionnements angulaires de grande précision, mais également pour fonctionner à vitesse variable (matériel informatique, robotique et véhicules électriques).
Moteur linéaire : Un moteur linéaire est un moteur électrique dont le rotor et le stator ont été mis à plat. Alors qu'un moteur rotatif classique produit un couple (rotation), le moteur linéaire produit une force (translation) permettant le déplacement d'objets ou de véhicules. Ces moteurs sont de type : synchrone, pas à pas, asynchrone, à courant continu.

## Slide 9: TD N°1

## Slide 10
Exercice N°1
Un moteur à courant continu à excitation série a une résistance d‘induit de 0,5ΩΩ et une résistance d‘excitation de 1,5Ω. Lors de l’entrainement d’une charge à 1200 tr / min, le courant consommé par le moteur est de 20 A à partir d'une source de tension V = 220V. Les pertes constantes sont de 150W. Trouvez la puissance utile et le rendement.
Exercice N°2
Un moteur asynchrone triphasé couplé en étoile de puissance 50hp, 60Hz tourne avec une vitesse nominale de 1764 tr/min, les pertes constantes du moteur sont de 950W, les pertes joules statorique sont de 1,6KW et les pertes fer sont de 1,21,2KW.trouver le rendement du moteur

## Slide 11
La puissance absorbe est
La f.e.m
Solution EX1
La puissance utile
Le rendement
La puissance electromagnetique

## Slide 12
Puissance utile en Watt
La puissance mécanique
Le glissement
Puissance transmise
Puissance absorbée
Le rendement

## Slide 13
TP N°1: Construction des caractéristiques mécaniques moteur asynchrones
Objectif:
Etude et construction des caractéristiques mécaniques d’un moteur asynchrone à l’aide
de logiciel MATLAB/SIMULINK
D’après l’équation mécanique du moteur tracer w=f(C)
Avec g le glissement
ωo =314rd/s; R1=R2=1,27Ω; X1=X2=3,86Ω; Uph=127V