## Slide 1
ANALYSE SPECTRALE
Déterministe vs stochastique

## Slide 2
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces signaux uniquement dans le domaine temporel?
Exemples de signaux

## Slide 3
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal de parole du mot ‘’Samedi’’

## Slide 4
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal ECG

## Slide 5
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un enregistrement EEG

## Slide 6
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un bruit blanc centré et Gaussien

## Slide 7
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images Barbara

## Slide 8
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images de texture

## Slide 9
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données économiques uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’économiste
Ces courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l’inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles détendues correspondantes: chômage (brut: ligne mince, détendu: ligne en gras) et l’inflation (brut: ligne fine en pointillés, détendu: ligne en pointillés épais). Les données sont mensuelles et couvrent la période Jan60-Dec01.
Exemples de series temporelles économiques

## Slide 10
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 à New York (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste ?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 11
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à cla ovid-19 au Michigan (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 12
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 dans différents pays (nombre de gens contaminés par jours) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 13
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
C’est l'ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentes dans un signal, une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo.
Donc elle permet d’identifier le contenu spectral (ensemble des fréquences) présentes dans ces données traitées.
Pour quelles applications?
Les données mesurées et/ou acquises (signal, images, vidéos données ….etc) doivent être traitées surtout numériquement (par exemple un filtrage, un débruitage, une extraction, une détection, une compression, une synthèse ….etc). Souvent il est plus intéressant d’effectuer ces traitements dans le domaine spectrale (dit domaine transformé) au lieu du domaine original dit direct (temporel, spatial, spatio-temporel …etc)

## Slide 14
INTRODUCTION
Quels sont les outils de base pour l’analyse spectrale?
Sans nul doute la transformée de Fourier …!
Mais aussi bien d’autres transformées linéaires et surtout orthogonales.
D’ailleurs pourquoi on les appelle transformées linéaires et aussi orthogonales?

## Slide 15
RAPPELS MATHEMATIQUES
Combinaison linéaire
Souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis, que l’on note par exemple x(t), sous leurs formes originales (sous forme de données mesurées) nous essayons de les représenter, ou les approcher (les approximer), sous forme d’une combinaison linéaire utilisant une base de fonction k(t) choisies préalablement. C’est ce que l’on appelle habituellement une représentation vectorielle des signaux
est l’approximation de x(t), N est l’ordre de la combinaison linéaires et les coefficients k doivent être calculés pour une approximation optimale
C’est ce qui représente les fondements de base de l’analyse spectrale déterministe. Ceci doit donc nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simples nous aidant à mieux les interpréter et les analyser

## Slide 16
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de distance
Pour mesurer le degré de ressemblance ou de dissemblance entre x(t) et y(t) (ou sous forme discrète xn et yn), deux signaux, deux vecteurs ou même deux séries de données on utilise la distance d(x,y).
Il s’agit d’un scalaire réel, positif ou nul et vérifiant les propriétés suivantes :
Nom | Propriété
symétrie | d(x , y) = d (y , x )
séparation | d (x , y) = 0 ⇔ x = y
inégalité triangulaire | d (x , z ) ≤ d (x , y) + d (y , z)

## Slide 17
RAPPELS MATHEMATIQUES
Exemples de distances
Nom | Paramètre | Fonction
distance de Manhattan | 1-distance | 
distance euclidienne | 2-distance | 
distance de Minkowski | p-distance | 
distance de Tchebychev | ∞-distance | 
La distance Euclidienne permet de généraliser l'application du théorème de Pythagore à un espace de dimension n. C'est la distance la plus utilisée et la plus « intuitive ».

## Slide 18
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de norme
La norme du signal x(t), que l’on note , représente la distance d qui sépare l’origine de l’extrémité du signal.
On peut de ce fait calculer la distance qui sépare deux signaux x(t) et y(t) en calculant en tous points la norme de la différence entre ces deux signaux.

## Slide 19
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de produit scalaire
Un produit scalaire entre deux fonctions, deux signaux ou encore deux vecteurs, noté <x,y>, est un scalaire réel ou complexe permettant entre autres de déterminer le degré de ressemblance (corrélation) ou dissemblance (décorrélation ou orhtogonalité) entre x(t) et y(t) et possédant les propriétés suivantes
Où D est le domaine de définition de x(t) et y(t).
* Représente le conjugué
Où  et  représentent deux constantes
Si x(t)  L2, l’ensemble des signaux à énergie totale finie, alors <x,x> représente son énergie totale
Important :
Si <x,y>=0 alors x(t) et y(t) sont orthogonaux
Une base k(t) est dite orthogonale si <k(t), l(t)>=0,  kl

## Slide 20
APPROXIMATION AU SENS DES MOINDRES CARRES
L’idée est d’approcher un signal mesuré ou observé x(t) par une combinaison linéaire de la forme:
On cherche donc à déterminer les valeurs optimales k garantissant une distance Euclidienne d(x,^x) minimale.

## Slide 21
THEOREME DE PROJECTION
L’approximation , sous forme d’une combinaison linéaire, est optimale au sens des moindres carrés si l’erreur est orthogonale à toutes les fonctions k(t).
C’est-à-dire :
Comme nous avons :
et :
Alors nous aurons :

## Slide 22
CALCUL DES COEFFICIENTS k
En appliquant le théorème de projection pour une approximation optimale, ce qui nous permettra de trouver les meilleures valeurs des coefficients k
=0, k
Si, en plus, on choisi une base k(t) orthogonale alors nous aurons:
C’est donc un système de N équations à N inconnues (les coefficients k ) et où chaque équation possède une seule inconnue

## Slide 23
CALCUL DES COEFFICIENTS k
Sous forme matricielle, nous pouvons écrire :

## Slide 24
SERIES DE FOURIER

## Slide 25
SERIE DE FOURIER
Il suffit d’utiliser les résultats précédents avec une base de fonction k(t) sous forme d’exponentielles complexes à savoir des fonctions complexes périodiques de périodes respectivement T/k.
Comme la combinaison va de – l’infini à + l’infini alors l’approximation sera égale à l’approximée et nous aurons:

## Slide 26
Si on suppose que x(t) est périodique de période T, de puissance moyenne finie, et réel alors nous pouvons déduire qu’il peut être décomposé en une somme de sinus et de cosinus.
1(4/)
1+ 3 (4/3)
An=0
1+ 3+5 (4/5)
1+ 3+ 5 + 7 (4/7)
a0 est l’amplitude de la composante continue DC ou valeur moyenne de x(t)
a1 et b1 sont les amplitudes de la Fondamental de fréquence 1/T, celle de x(t)
an et bn, pour n1 sont les amplitudes des autres harmoniques de fréquences multiples entiers de la fréquence de x(t) (2/T, 3/T, ……)
SERIES DE FOURIER

## Slide 27: Exemple
SERIES DE FOURIER

## Slide 28: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 29: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 30: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 31: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 32: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 33: Exemple
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 34
SPECTRE DE FOURIER
Comme les séries de Fourier vont nous permettre de représenter dans le domaine temporel tout signal périodique de période T par une composante continue (éventuellement) et des sinus et cosinus de fréquences multiples entiers de la fréquence du signal 1/T, il est plus intéressant d’utiliser une autre représentation, autre que la représentation habituelle temporelle, pour le signal x(t) en fonction des fréquences dont il dispose. Il s’agit de la représentation fréquentielle ou spectrale.
Dans cette représentation, en fonction des fréquences constituant le signal, nous allons parler de spectre.
Le noyau des séries de Fourier aura donc pour spectre
auront donc respectivement pour spectres :
Quant à la composante continue a0 elle aura pour spectre :

## Slide 35
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
a0
a1
a1
a2
a2
a3
a3
….
….
-jb1
XR(f)
XI(f)
jb1
-jb2
jb2
….
….
f
f
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 36
Le spectre peut être représenté par une partie réelle et une partie imaginaire
Ou bien : Par un module et phase
Domaine temporel
Domaine Spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 37
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 38
T=5t
Pour ça ?
Dès lors pour un signal x(t) périodique réel et quelconque et compte tenu de son développement en série de Fourier, son spectre sera donc obtenu ainsi:
Domaine temporel
Domaine spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 39
Ou encore, en utilisant l’identité de Parseval:
Densité Spectrale de Puissance
DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE
L’analyse et l’étude d’un signal nécessitent souvent le calcul de son énergie totale et de sa puissance moyenne totale. Pour un signal déterministe physiquement réalisable son énergie totale est finie et par conséquence sa puissance moyenne totale est nulle. Par contre un signal périodique possède une puissance moyenne totale non nulle ce qui implique une énergie totale infinie.
Pour un signal non périodique, l’énergie totale et la puissance moyenne totale son calculée respectivement par:
Si le signal x(t) est périodique, nous allons nous intéresser uniquement à la puissance moyenne totale (l’énergie est dans ce cas infinie) en la calculant à partir de :
La DSP ou Densité Spectrale de Puissance est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale. Elle représente la dispersion de la puissance du signal par unité de fréquence.

## Slide 40
TRANSFORMEE DE FOURIER
Si le signal x(t) n’est pas périodique (c’est le cas pour tous les signaux physiquement réalisables) nous ne pouvons plus le décomposer en série de Fourier (1ère impression). Cependant, nous pouvons toujours considérer qu’il est toujours pédiodique mais de période de plus en plus élevée :

## Slide 41
TRANSFORMEE DE FOURIER

## Slide 42
Regraduons en f
TRANSFORMEE DE FOURIER
La TF, comme toutes les transformations linéaires, est réversible. Autrement dit :

## Slide 43
Spectre d’amplitude : Module de la TF
|X(w)|
Arg(X(w))
SPECTRE DE FOURIER
Spectre de phase : Argument de la TF

## Slide 44
V
V/Hz
V².sec
DSE en (V/Hz)².Hz=V²/Hz
DENSITE SPECTRALE D’ENERGIE
Si le signal x(t) est déterministe et physiquement réalisable (énergie totale finie et puissance moyenne totale nulle), pour son analyse spectrale nous allons nous intéresser plutôt à sa DES ou Densité spectrale d’énergie:
La DSE ou Densité Spectrale d’énergie est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale d’un signal déterministe physiquement réalisable. Elle représente la dispersion de l’énergie du signal par unité de fréquence.

## Slide 45
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 46
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 47
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 48
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 49
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 50
  Linéarité
  X(f)  module |X(f)|, phase Arg[X(f)]
  x(t) réel  Re[X(f)] paire, Im[X(f)] impaire, module pair, phase impaire
  x(t) réel pair  X(f) réel pair
  x(t) réel impair  X(f) imaginaire impair
  x(t)*y(t)  X(f).Y(f) et x(t).y(t)  X(f)*Y(f)
x(t)*d(t-t0)= x(t-t0)  X(f) exp(-2jp f t0)
x(t) exp(2 j p t f0)  X(f-f0)
x*(t)  X*(-f)
x(at)  |a|-1 X(f/a)
dnx(t)/dtn  (2 j p f )n X(f)
!
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 51
  d(t)  1
  1(t)  ½ d(f) + 1/(2 j p f )
  cos(2pf0t)  [d(f-f0) +d(f+f0)]/2
  sin(2pf0t)  [d(f-f0) -d(f+f0)]/2j
  Sd(t+nT)  Fe Sd(f+kFe) avec Fe=1/T
  Rect(t)  2a.Sinc(pfa)
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 52
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps

## Slide 55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
5
10
15
20
25
30

## Slide 56
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (MHz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 57
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-30
-20
-10
0
10
fréquence (MHz)
Énergie (dB)
représentation des signaux en fréquence
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps

## Slide 58
ANALYSE SPECTRALE DES PROCESSUS STOCHASTIQUES

## Slide 59
INTRODUCTION
Pourquoi on doit surtout d’intéresser à l’analyse spectrale des processus stochastiques (signaux aléatoires) et ne pas se contenter uniquement de l’analyse spectrale des signaux déterministes?

## Slide 60
Les signaux utiles informatifs
D’après la théorie de l’information :
seuls les signaux ayant certaines caractéristiques aléatoires peuvent transmettre de l’information.
De plus ce sont les données les moins probables qui portent plus d’informations
Un signal naturel (un son, une image naturelle …etc) est plus ou moins imprévisible.
Donc pas de modèles mathématiques déterministes pour représenter les signaux informatifs
D’autre part, ces signaux informatifs aléatoires peuvent ne pas être intégrables (ou sommables) ce qui veut dire que l’intégrale de Fourier n’existe pas.
INTRODUCTION

## Slide 61
Les bruits et perturbations
Les bruits et les perturbations qui dégradent les signaux mesurés , acquis ou encore transmis sont également aléatoires,
Parmi les bruits les plus utilisés nous avons
  le bruit blanc
  le bruit coloré par exemple rose
  …etc
INTRODUCTION

## Slide 62
Bruit blanc
Un processus aléatoire x(t) est dit “bruit blanc” si sa densité spectrale de puissance est constante pour toutes les fréquences:
Dès lors un tel bruit aura une puissance moyenne totale infinie …!
INTRODUCTION

## Slide 63
Bruit thermique
Il est produit par les mouvements aléatoires des électrons (mouvement Brownien) dans les composants électroniques, les circuits et bien sûr dans les milieux de propagation.
Il s’agit d’un bruit blanc particulier. En effet, il est considéré blanc à l’intérieur d’une bande passante relativement large, mais décroit pour les HF.
Il peut être modélisé comme étant la sortie d’un filtre dont l’entrée est le bruit blanc théorique.
INTRODUCTION
SLI : Système Linéaire et Invariant
h(t) : réponse impulsionnelle du SLI
H(f) réponse fréquentielle du SLI
y(f) et x(f) les DSP respectivement de la sortie et de l’entrée

## Slide 64
Signal aléatoire corrélé
Pareil que pour un bruit thermique, un signal aléatoire y(t) corrélé peut être vue comme la sortie d’un SLIT dont l’entrée est un bruit blanc complètement décorrélé.
INTRODUCTION
SLI : Système Linéaire et Invariant
Dans le cas analogique
Dans le cas discret
H(ej)
Où e2 est la variance du bruit blanc appliqué à l’entrée du SLI

## Slide 65
L'idée principale des techniques d’analyse spectrale paramétriques est de supposer le signal à analyser généré à l'aide d'un filtre de modèle de type AR, MA ou ARMA entre autres. Le filtre a la fonction de transfert causal H (z) et un signal d'entrée de bruit blanc e(n), complètement décorrélé, avec une valeur moyenne nulle et une variance σe2. Dans ce cas, le signal de sortie x(n) du filtre est un signal stationnaire au sens large (second ordre) corrélé et avec une densité de puissance donnée par:
PRINCIPE DE L’ANALYSE SPECTRALE PARAMETRIQUE
En utilisant le domaine z, cette équation s’écrit :
Les pôles de H(z) correspondent aux ‘’pics’’ de la DSP et les zéros de H(z) correspondent aux minimums de la DSP¨.

## Slide 66
Par conséquent, la densité de puissance peut être obtenue si la fonction de transfert de filtre de modèle H (z) est connue, c'est-à-dire si le type de modèle et ses paramètres de filtre associés sont connus. L'analyse du spectre paramétrique peut être divisée en trois étapes:
Sélection d'un modèle approprié et sélection de l'ordre de H(z). Il existe souvent de nombreuses possibilités différentes,
Estimation des coefficients de filtre, c'est-à-dire des paramètres à partir des N échantillons de données x (n) où n = 0, 1,…, N – 1,
Évaluation de la densité de puissance, comme dans l'équation :
PRINCIPE DE L’ANALYSE SPECTRALE PARAMETRIQUE

## Slide 67
La sélection d'un modèle est souvent plus facile si une certaine connaissance préalable du signal est disponible. Différents modèles peuvent donner des résultats plus ou moins précis, mais peuvent également être plus ou moins exigeants en termes de calcul. Un type de modèle courant est le modèle autorégressive à moyenne mobile (ARMA)
où h (n) est la réponse impulsionnelle du filtre et le polynôme dénominateur D(z-1) a toutes ses racines à l'intérieur du cercle unitaire, pour que le filtre soit stable.
Ce filtre étant excité par un bruit blanc centré de variance e(ej), alors la DSP du signal produit à la sortie est :
MODELE ARMA

## Slide 68
Une fois qu'un modèle raisonnable est choisi, la mesure suivante consiste à estimer les paramètres du filtre sur la base des échantillons de données disponibles.
Cela peut se faire de plusieurs manières. Une façon consiste à utiliser les propriétés d'auto-corrélation de la séquence de données x(n).
Par exemple, en supposant un modèle ARMA comme dans l'équation ci-dessous:
l'équation de différence correspondante peut être écrite comme
MODELE ARMA

## Slide 69
où e(n) est la séquence d'entrée représentant un bruit blanc. Multiplier l'équation précédente par x*(n + m)
où l'auto-corrélation de x (n) est :
et l’inter-corrélation entre x(n) et e(n) est :
Prendre l’espérance mathématique nous obtenons:
Ce qui nous donne alors:
MODELE ARMA

## Slide 70
Puisque x (n) est la convolution de h (n) par e(n), x*(n + m) peut être exprimé comme :
En insérant dans l'équation :
L’intercorrélation peut donc être réécrite comme :
MODELE ARMA

## Slide 71
où nous avons utilisé les faits que e (n) est un signal de bruit blanc, et h (n) est causale, c'est-à-dire zéro pour n <0. Nous pouvons maintenant exprimer les valeurs d'auto-corrélation pour le signal provenant du modèle ARMA, en termes de paramètres du modèle
C’est ce que l’on appelle les équations de YULE-WALKER.
MODELE ARMA

## Slide 72
Pour un modèle ARMA(L,K), où K et L sont respectivement l’ordre du dénominateur et l’ordre du numérateur de la fonction de transfert en z du filtre, les coefficients ak peuvent être calculés comme étant la solution du système d’équations linéaire suivant:
MODELE ARMA
Ou encore :
Remarque : la relation entre les coefficients bl et Rxx(m) est beaucoup plus complexe et également non-linéaire.

## Slide 73
Le modèle ARMA peut être simplifié. Si q = 0, alors N(z-1) = 1 et un filtre tout-pôles en résulte, donnant le modèle autorégressif (AR)
MODELE AR
Quand ce filtre AR est excité par un bruit blanc centré de variance e(ej), alors la DSP du signal produit à la sortie devient :
l'équation de différence correspondante à ce filtre AR s’écrit alors:

## Slide 74
Les équations de YULE-WALKER deviennent alors:
Ainsi, si les valeurs d'auto-corrélation Rxx(0), Rxx(1),…, Rxx(p) sont connues, les paramètres du filtre peuvent être trouvés en résolvant p équations linéaires correspondant à m = 0, 1,…, p.
Notez que nous avons seulement besoin de connaître les p+1 valeurs de corrélation pour pouvoir déterminer tous les paramètres. À partir de l'équation ci-dessus, en fixant m = 0, nous pouvons également obtenir la variance
MODELE AR

## Slide 75
Les coefficients ak peuvent donc être calculés à partir d’un système d’’équations linéaire:
MODELE AR
Ou encore :

## Slide 76
Si p = 0, alors D(z-1) = 1 et un filtre ne produisant que des zéros (tous-zéros), un modèle dit à moyenne mobile (MA) ou ‘’Moving Average’’
Notez que ces modèles sont principalement des filtres à réponse impulsionnelle infinie ou RII (il s’agit des modèles ARMA et AR) et à réponse impulsionnelle finie ou RIF (le modèle MA).
MODELE MA
Quand ce filtre MA est excité par un bruit blanc centré de variance e(ej), alors la DSP du signal produit à la sortie devient :
l'équation aux différences finies correspondante à ce filtre MA s’écrit alors:

## Slide 77
MODELE MA
Ainsi, le système d’équations de YULE-WALKER pour un modèle MA(L) est donné ci-dessous:
Étant donné que la fonction de corrélation est de durée finie, aucun moyen d'effectuer une analyse spectrale haute résolution avec un modèle MA (L).
Les coefficients bl obéissent désormais à des équations non linéaires

## Slide 78
RESOLUTION DU SYSTÈME D’EQUATIONS YULE-WALKER
Travail à faire les méthodes de résolution du système d’équations YULE-WALKER
Exemple : algorithme de Levinson –Durbin
Analyse spectrale paramétrique AR(K)