## Slide 1
Chapitre 4. Analyse temps-fréquence et temps-échelle

## Slide 2
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces signaux uniquement dans le domaine temporel?
Exemples de signaux

## Slide 3
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal de parole du mot ‘’Samedi’’

## Slide 4
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal ECG

## Slide 5
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un enregistrement EEG

## Slide 6
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un bruit blanc centré et Gaussien

## Slide 7
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images Barbara

## Slide 8
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images de texture

## Slide 9
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données économiques uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’économiste
Ces courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l’inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles détendues correspondantes: chômage (brut: ligne mince, détendu: ligne en gras) et l’inflation (brut: ligne fine en pointillés, détendu: ligne en pointillés épais). Les données sont mensuelles et couvrent la période Jan60-Dec01.
Exemples de series temporelles économiques

## Slide 10
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 à New York (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste ?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 11
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à cla ovid-19 au Michigan (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 12
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 dans différents pays (nombre de gens contaminés par jours) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 13
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
C’est l'ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentes dans un signal, une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo.
Donc elle permet d’identifier le contenu spectral (ensemble des fréquences) présentes dans ces données traitées.
Pour quelles applications?
Les données mesurées et/ou acquises (signal, images, vidéos données ….etc) doivent être traitées surtout numériquement (par exemple un filtrage, un débruitage, une extraction, une détection, une compression, une synthèse ….etc). Souvent il est plus intéressant d’effectuer ces traitements dans le domaine spectrale (dit domaine transformé) au lieu du domaine original dit direct (temporel, spatial, spatio-temporel …etc)

## Slide 14
INTRODUCTION
Quels sont les outils de base pour l’analyse spectrale?
Sans nul doute la transformée de Fourier …!
Mais aussi bien d’autres transformées linéaires et surtout orthogonales.
D’ailleurs pourquoi on les appelle transformées linéaires et aussi orthogonales?

## Slide 15
RAPPELS MATHEMATIQUES
Combinaison linéaire
Souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis, que l’on note par exemple x(t), sous leurs formes originales (sous forme de données mesurées) nous essayons de les représenter, ou les approcher (les approximer), sous forme d’une combinaison linéaire utilisant une base de fonction k(t) choisies préalablement. C’est ce que l’on appelle habituellement une représentation vectorielle des signaux
est l’approximation de x(t), N est l’ordre de la combinaison linéaires et les coefficients k doivent être calculés pour une approximation optimale
C’est ce qui représente les fondements de base de l’analyse spectrale déterministe. Ceci doit donc nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simples nous aidant à mieux les interpréter et les analyser

## Slide 16
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de distance
Pour mesurer le degré de ressemblance ou de dissemblance entre x(t) et y(t) (ou sous forme discrète xn et yn), deux signaux, deux vecteurs ou même deux séries de données on utilise la distance d(x,y).
Il s’agit d’un scalaire réel, positif ou nul et vérifiant les propriétés suivantes :
Nom | Propriété
symétrie | d(x , y) = d (y , x )
séparation | d (x , y) = 0 ⇔ x = y
inégalité triangulaire | d (x , z ) ≤ d (x , y) + d (y , z)

## Slide 17
RAPPELS MATHEMATIQUES
Exemples de distances
Nom | Paramètre | Fonction
distance de Manhattan | 1-distance | 
distance euclidienne | 2-distance | 
distance de Minkowski | p-distance | 
distance de Tchebychev | ∞-distance | 
La distance Euclidienne permet de généraliser l'application du théorème de Pythagore à un espace de dimension n. C'est la distance la plus utilisée et la plus « intuitive ».

## Slide 18
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de norme
La norme du signal x(t), que l’on note , représente la distance d qui sépare l’origine de l’extrémité du signal.
On peut de ce fait calculer la distance qui sépare deux signaux x(t) et y(t) en calculant en tous points la norme de la différence entre ces deux signaux.

## Slide 19
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de produit scalaire
Un produit scalaire entre deux fonctions, deux signaux ou encore deux vecteurs, noté <x,y>, est un scalaire réel ou complexe permettant entre autres de déterminer le degré de ressemblance (corrélation) ou dissemblance (décorrélation ou orhtogonalité) entre x(t) et y(t) et possédant les propriétés suivantes
Où D est le domaine de définition de x(t) et y(t).
* Représente le conjugué
Où  et  représentent deux constantes
Si x(t)  L2, l’ensemble des signaux à énergie totale finie, alors <x,x> représente son énergie totale
Important :
Si <x,y>=0 alors x(t) et y(t) sont orthogonaux
Une base k(t) est dite orthogonale si <k(t), l(t)>=0,  kl

## Slide 20
APPROXIMATION AU SENS DES MOINDRES CARRES
L’idée est d’approcher un signal mesuré ou observé x(t) par une combinaison linéaire de la forme:
On cherche donc à déterminer les valeurs optimales k garantissant une distance Euclidienne d(x,^x) minimale.

## Slide 21
THEOREME DE PROJECTION
L’approximation , sous forme d’une combinaison linéaire, est optimale au sens des moindres carrés si l’erreur est orthogonale à toutes les fonctions k(t).
C’est-à-dire :
Comme nous avons :
et :
Alors nous aurons :

## Slide 22
CALCUL DES COEFFICIENTS k
En appliquant le théorème de projection pour une approximation optimale, ce qui nous permettra de trouver les meilleures valeurs des coefficients k
=0, k
Si, en plus, on choisi une base k(t) orthogonale alors nous aurons:
C’est donc un système de N équations à N inconnues (les coefficients k ) et où chaque équation possède une seule inconnue

## Slide 23
CALCUL DES COEFFICIENTS k
Sous forme matricielle, nous pouvons écrire :

## Slide 24
SERIES DE FOURIER

## Slide 25
SERIE DE FOURIER
Il suffit d’utiliser les résultats précédents avec une base de fonction k(t) sous forme d’exponentielles complexes à savoir des fonctions complexes périodiques de périodes respectivement T/k.
Comme la combinaison va de – l’infini à + l’infini alors l’approximation sera égale à l’approximée et nous aurons:

## Slide 26
Si on suppose que x(t) est périodique de période T, de puissance moyenne finie, et réel alors nous pouvons déduire qu’il peut être décomposé en une somme de sinus et de cosinus.
1(4/)
1+ 3 (4/3)
An=0
1+ 3+5 (4/5)
1+ 3+ 5 + 7 (4/7)
a0 est l’amplitude de la composante continue DC ou valeur moyenne de x(t)
a1 et b1 sont les amplitudes de la Fondamental de fréquence 1/T, celle de x(t)
an et bn, pour n1 sont les amplitudes des autres harmoniques de fréquences multiples entiers de la fréquence de x(t) (2/T, 3/T, ……)
SERIES DE FOURIER

## Slide 27: Exemple
SERIES DE FOURIER

## Slide 28: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 29: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 30: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 31: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 32: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 33: Exemple
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 34
SPECTRE DE FOURIER
Comme les séries de Fourier vont nous permettre de représenter dans le domaine temporel tout signal périodique de période T par une composante continue (éventuellement) et des sinus et cosinus de fréquences multiples entiers de la fréquence du signal 1/T, il est plus intéressant d’utiliser une autre représentation, autre que la représentation habituelle temporelle, pour le signal x(t) en fonction des fréquences dont il dispose. Il s’agit de la représentation fréquentielle ou spectrale.
Dans cette représentation, en fonction des fréquences constituant le signal, nous allons parler de spectre.
Le noyau des séries de Fourier aura donc pour spectre
auront donc respectivement pour spectres :
Quant à la composante continue a0 elle aura pour spectre :

## Slide 35
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
a0
a1
a1
a2
a2
a3
a3
….
….
-jb1
XR(f)
XI(f)
jb1
-jb2
jb2
….
….
f
f
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 36
Le spectre peut être représenté par une partie réelle et une partie imaginaire
Ou bien : Par un module et phase
Domaine temporel
Domaine Spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 37
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 38
T=5t
Pour ça ?
Dès lors pour un signal x(t) périodique réel et quelconque et compte tenu de son développement en série de Fourier, son spectre sera donc obtenu ainsi:
Domaine temporel
Domaine spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 39
Ou encore, en utilisant l’identité de Parseval:
Densité Spectrale de Puissance
DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE
L’analyse et l’étude d’un signal nécessitent souvent le calcul de son énergie totale et de sa puissance moyenne totale. Pour un signal déterministe physiquement réalisable son énergie totale est finie et par conséquence sa puissance moyenne totale est nulle. Par contre un signal périodique possède une puissance moyenne totale non nulle ce qui implique une énergie totale infinie.
Pour un signal non périodique, l’énergie totale et la puissance moyenne totale son calculée respectivement par:
Si le signal x(t) est périodique, nous allons nous intéresser uniquement à la puissance moyenne totale (l’énergie est dans ce cas infinie) en la calculant à partir de :
La DSP ou Densité Spectrale de Puissance est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale. Elle représente la dispersion de la puissance du signal par unité de fréquence.

## Slide 40
TRANSFORMEE DE FOURIER
Si le signal x(t) n’est pas périodique (c’est le cas pour tous les signaux physiquement réalisables) nous ne pouvons plus le décomposer en série de Fourier (1ère impression). Cependant, nous pouvons toujours considérer qu’il est toujours pédiodique mais de période de plus en plus élevée :

## Slide 41
TRANSFORMEE DE FOURIER

## Slide 42
Regraduons en f
TRANSFORMEE DE FOURIER
La TF, comme toutes les transformations linéaires, est réversible. Autrement dit :

## Slide 43
Spectre d’amplitude : Module de la TF
|X(w)|
Arg(X(w))
SPECTRE DE FOURIER
Spectre de phase : Argument de la TF

## Slide 44
V
V/Hz
V².sec
DSE en (V/Hz)².Hz=V²/Hz
DENSITE SPECTRALE D’ENERGIE
Si le signal x(t) est déterministe et physiquement réalisable (énergie totale finie et puissance moyenne totale nulle), pour son analyse spectrale nous allons nous intéresser plutôt à sa DES ou Densité spectrale d’énergie:
La DSE ou Densité Spectrale d’énergie est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale d’un signal déterministe physiquement réalisable. Elle représente la dispersion de l’énergie du signal par unité de fréquence.

## Slide 45
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 46
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 47
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 48
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 49
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 50
  Linéarité
  X(f)  module |X(f)|, phase Arg[X(f)]
  x(t) réel  Re[X(f)] paire, Im[X(f)] impaire, module pair, phase impaire
  x(t) réel pair  X(f) réel pair
  x(t) réel impair  X(f) imaginaire impair
  x(t)*y(t)  X(f).Y(f) et x(t).y(t)  X(f)*Y(f)
x(t)*d(t-t0)= x(t-t0)  X(f) exp(-2jp f t0)
x(t) exp(2 j p t f0)  X(f-f0)
x*(t)  X*(-f)
x(at)  |a|-1 X(f/a)
dnx(t)/dtn  (2 j p f )n X(f)
!
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 51
  d(t)  1
  1(t)  ½ d(f) + 1/(2 j p f )
  cos(2pf0t)  [d(f-f0) +d(f+f0)]/2
  sin(2pf0t)  [d(f-f0) -d(f+f0)]/2j
  Sd(t+nT)  Fe Sd(f+kFe) avec Fe=1/T
  Rect(t)  2a.Sinc(pfa)
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 52
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps

## Slide 55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
5
10
15
20
25
30

## Slide 56
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (MHz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 57
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-30
-20
-10
0
10
fréquence (MHz)
Énergie (dB)
représentation des signaux en fréquence
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps

## Slide 58
TRANSFORMEE DE FOURIER A TEMPS DISCRET
En traitement numérique les signaux sont d’abord numérisés (échantillonnés et quantifiés). L’échantillonnage dans le domaine temporel conduit à une périodisation dans le domaine spectral.
Ainsi, lorsque nous avons un signal échantillonné x(nTe) nous appliquons une TFTD (transformée de Fourier à temps discret) qui nous donnera un spectre de Fourier continu par rapport à f mais périodique de période égale à la fréquence d’échantillonnage 1/Te.

## Slide 59
LIMITATIONS DE LA TRANSFORMEE DE FOURIER
Tout ce que nous venons de voir à propos de la transformée de Fourier et de ses versions discrètes présente des limitations de taille pour une analyse spectrale correcte et efficace sur des données mesurées et/ou observées représentant des variations de phénomènes naturels réels tels que le son, l’image, ….etc. Parmi ces limitations qui vont rendre une analyse spectrale par cet outil et de cette manière irréalisable ou impossible:
La transformée de Fourier ou intégrale de Fourier peut ne pas converger
L’intégrale de Fourier nécessite la connaissance de tout l’historique du signal pour être calculée
La TF ne nous permet pas de localiser dans le temps, les différentes composantes fréquentielles calculées. Or, les signaux naturels sont généralement non stationnaires.
L’intégrale de Fourier a besoin d’une expression déterministe du signal mesuré. Or, les signaux naturels ont toujours des caractéristiques aléatoires.

## Slide 60
L’analyse spectrale à base de la transformée de Fourier présente plusieurs limitations en particulier, elle se prête mal à l’analyse des signaux non-stationnaires. En effet, la TF détecte la présence des composantes fréquentielles d’un signal sans pouvoir les localiser dans le temps.
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME

T
temps
fréquence
Spectre
 bandes fréquentielles présentent dans le signal analysé
Dans l’exemple ci-dessus, la TF nous permet de détecter la présence des différentes composantes fréquentielles du signal mais elle ne peut pas préciser les instants de leurs présences ou leur disparitions dans le signal.
Pour pallier à cet inconvénients une transformée de Fourier à court terme a été proposée

## Slide 61
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
La transformée de Fourier à court terme ou TFCT (STFT : Short-Time Fourier Transform) est un outil pertinent utilisé en particulier pour le traitement des signaux audio notamment les signaux de parole.
Cette transformation fait partie des transformations temps-fréquences qui spécifient une amplitude complexe en fonction du temps et de la fréquence pour tout signal.
Pour étudier cette transformation, supposons que nous avons un signal discret x(n) d’une durée assez longue (N: nombre d’échantillons important). Au lieu d’appliquer la TFTD (Transformée de Fourier à temps discrets) sur tout le signal nous allons le ‘’morceler’’ en petits blocs à l’aide d’une fenêtre w(n) (par exemple une fenêtre de Hamming de M échantillons où M << N) et on appliquera la TFTD à chacun de ces blocs séparément (deux TFTD successives sont espacées de R échantillons) :
où

## Slide 62
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Si la fenêtre utilisée pour découper le signal en segments, vérifie bien la condition:
= 1
Et en sachant que chaque segment du signal aura une TFTD de la forme :
Alors la somme de toutes les TFTD des différents segments du signal sera égale
Ce qui nous permet de vérifier, quand la contrainte sur la fenêtre est vérifiée, que :

## Slide 63
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
temps
La fenêtre w(n-mR) avec différents décalages R
Durée fixe d’une fenêtre
Principe d’une transformée de Fourier à court terme
Le choix de la taille de la fenêtre est pertinent …..!
Les fenêtres présentent souvent des chevauchements entre elles.

## Slide 64
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Le choix de la taille de la fenêtre est pertinent et il pose problème lorsqu’il doit être fixe, en effet :
une faible taille de fenêtre favorisera la résolution fréquentielle au détriment de la résolution temporelle. C’est-à-dire risque de non stationnarité.
dans le cas contraire, on aura une mauvaise résolution fréquentielle pour une bonne résolution temporelle
C’est ce qu’on appelle habituellement ‘’Principe d’incertitude d’Heisenberg’’ : impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence .
Résolution temporelle σt et fréquentielle σf vérifient :
TAILLE DE FENETRE FIXE : PROBLEME

## Slide 65
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
C’est ce qu’on appelle habituellement ‘’Principe d’incertitude d’Heisenberg’’ : impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence .
TAILLE DE FENETRE FIXE : PROBLEME
On représentera la "localisation temps-fréquence" d'un atome de base (par exemple un détail dans un signal) sous forme d'une "boîte de Heisenberg", située dans le plan temps fréquence, qui est un rectangle de dimensions égales aux deux résolutions centré sur le point de coordonnées (centre temporel, centre fréquentiel).
Avec une transformée de Fourier à court terme on gardera la même résolution temporelle t et fréquentielle f sur toute la durée du signal et pour localiser toutes les composantes fréquentielles quelles que soient leurs largeurs spectrales …..!

## Slide 66
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Différentes fenêtres peuvent être utilisées :
fenêtre rectagulaire
fenêtre de Hamming
Fenêtre de Hanning
Fenêtre de Bartlett
….etc

## Slide 67
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Exemples de fenêtres

## Slide 68
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Exemples de fenêtres

## Slide 69
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Exemples de fenêtres

## Slide 70
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Différentes fenêtres peuvent être utilisées :
fenêtre rectagulaire
fenêtre de Hamming
Fenêtre de Hanning
Fenêtre de Bartlett
….etc
  Cependant, la TFTC présente aussi un inconvénient majeure à savoir la taille de la fenêtre est fixe. Evidemment, que nous pouvons la choisir, mais durant toute la durée de l’analyse du signal, la fenêtre gardera la même taille . Or un signal, souvent non stationnaire, peut présenter une variabilité qui évolue fortement dans le temps . Alors si on choisit :
  une fenêtre de taille faible nous allons favoriser les détails rapides du signal
  dans le cas contraire nous n’allons plus pouvoir localiser dans le temps ces mêmes détails rapides.
  La solution est de choisir une fenêtre de taille variable

## Slide 71
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
FENETRE DE TAILLE FIXE vs FENETRE DE TAILLE VARIABLE
Pour mieux expliquer la différence entre une taille fixe et une taille variable de la fenêtre d’analyse, reprenons le principe des boîtes de Heisenberg pour les deux cas:
CAS DE LA TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
CAS DE LA TRANSFORMEE EN ONDELETTES

## Slide 72
On appelle généralement Spectrogramme le carré du module de la transformation de Fourier à court terme associé à une distribution d’énergie (carré du signal) et qui prend la forme
SPECTROGRAMME
Analyse temps-fréquence de signaux chirps par Spectrogramme
D’après ‘’DISTRIBUTIONS TEMPS-FRÉQUENCE’’ par J.P. Ovarlez

## Slide 73
REPRESENTATION TEMPS-FREQUENCE
Une représentation temps-fréquence permet d’obtenir un spectre instantané d’un signal non-stationnaire, Autrement dit, c’est une représentation d’un signal conjointement par rapport au temps et par rapport à la fréquence. Ceci peut être réalisé, entre autres, en utilisant une transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation.
Il s’agit principalement de la distribution de Wigner-Ville dérivée de la notion d’autocorélation , donnée par :
Elle peut être interprétée comme une densité spectrale de puissance instantanée du signal. Néanmoins, des phénomènes d'interférence entre temps et fréquence peuvent entrer en jeu et réduisent l’efficacité de cette représentation.
Pour réduire ces interférences, nous serons amenés à utiliser des noyaux convolutifs

## Slide 74
REPRESENTATION TEMPS-FREQUENCE
Propriétés de la distribution de Wigner-Ville
1, Fonction d’ambiguïté
C’est une transformée duale de Wigner-Ville
Utilisée, entre autres, pour la séparation temps-fréquence, comme dans le cas des Radars pour des cibles proches en distance (retard)et en vitesse (fréquence Doppler)
2, Réelle mais pas toujours positive:
La distribution de Wigner-Ville est réelle mais pas toujours positive, Ce qui pose un problème compte tenu qu’il s’agit d’une distribution énergétique
3. Interférences:
Si x(t)=x1(t) + x2(t) alors Wx(t,f) =Wx1(t,f) +Wx2(t,f) +Wx1,x2(t,f) +Wx2,x1(t,f)

## Slide 75
REPRESENTATION TEMPS-FREQUENCE
Propriétés de la distribution de Wigner-Ville
1, Fonction d’ambiguïté
C’est une transformée duale de Wigner-Ville
Utilisée, entre autres, pour la séparation temps-fréquence, comme dans le cas des Radars pour des cibles proches en distance (retard)et en vitesse (fréquence Doppler)
2, Réelle mais pas toujours positive:
La distribution de Wigner-Ville est réelle mais pas toujours positive, Ce qui pose un problème compte tenu qu’il s’agit d’une distribution énergétique
3. Interférences:
Si x(t)=x1(t) + x2(t) alors Wx(t,f) =Wx1(t,f) +Wx2(t,f) +Wx1,x2(t,f) +Wx2,x1(t,f)

## Slide 76
REPRESENTATION TEMPS-FREQUENCE
Analyse temps-fréquence d’un signal chirp par Wigner-Ville
D’après ‘’DISTRIBUTIONS TEMPS-FRÉQUENCE’’ par J.P. Ovarlez

## Slide 77
TRANSFORMATIONS EN ONDELETTES DISCRETES (DWT)

## Slide 78
TRANSFORMEE EN ONDELETTES CONTINUES
Comme pour toutes les transformations, il s’agit dans de projeter un signal ou une fonction à analyser, représenté initialement dans un domaine direct (par exemple le domaine temporel), dans un autre domaine dit ‘’domaine transformé’’ en utilisant une base de fonctions élémentaires souvent orthogonales (dans les cas des ondelettes nous pouvons utiliser des fonctions biorthogonales). Cette base de fonctions va fournir le noyau de la transformation (Transform Kernel):
Transformation directe
Transformation inverse
Où (f,t) : le noyau de la transformation

## Slide 79
La famille des ondelettes est obtenue à partir d’une ondelette mère notée a,b(t) (a=b=1 pour l’ondelette mère) par dilatation-translation (en variant a et b). Cette ondelette mère est sous la forme:
où
Les coefficients d'ondelettes ( ) dépendant de deux paramètres a et b : a étant le facteur d'échelle et b le facteur de translation.
Toutes ondelettes générées ont la même énergie que l’ondelette mère.
La transformée en ondelettes (TO) d’un signal x(t) peut donc être définie comme la projection sur la base de ces fonctions ondelettes:
FONDEMENTS MATHEMATIQUES

## Slide 80
Les fonctions sont obtenues à partir de la dilatation et de la translation de la fonction ou ondelette mère . Les fonctions sont par conséquent parfois appelées les ondelettes filles. Ces fonctions forment souvent une base orthogonale, c'est-à-dire que :
Remarques:
xy désigne un produit scalaire entre x et y
a1,a2 désigne le symbole de Kronecker, tel qu’il est égal à 1 pour a1=a2 et 0 ailleurs
FONDEMENTS MATHEMATIQUES

## Slide 81
Une ondelette mère (t) doit vérifier certaines propriétés :
elle doit être absolument intégrable et de carré sommable (énergie finie)
Sa transformée de Fourier doit être nulle pour toutes les pulsations  < 0
elle doit être admissible : donc elle doit se comporter comme un filtre passe-bande
décroit suffisamment autour de 0. Elle joue le rôle d’un filtre passe-bande et donc la transformée en ondelettes est obtenue par un produit de convolution entre le signal x(t) et la réponse impulsionnelle de ce filtre à savoir l’ondelette
L’ondelette est oscillante, d’où son nom
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
PROPRIETES

## Slide 82
  Condition d'admissibilité
La fonction ondelette doit vérifier un certain nombre de propriétés. La première d'entre elles se nomme condition d'admissibilité.
Soit , alors:
Cette condition permet d'analyser le signal, puis de le reconstruire sans perte d'information. La condition d'admissibilité implique en outre que la transformée de Fourier de l'ondelette à la fréquence du continu (pour ) doit être nulle.
Cette équation montre que doit être à moyenne nulle. L’ondelette est donc une fonction à largeur temporelle finie possédant un caractère oscillatoire. On est donc bien en présence d'une petite onde ou une ondelette
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
PROPRIETES

## Slide 83
  Inversibilité
Tout comme la transformée de Fourier, la transformée en ondelettes est inversible.
Avec
Où la transformée de Fourier de
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
  Linéarité, invariance par dilatation et translation:
  La transformée en ondelettes est une application linéaire.
  Elle est également invariante par dilatation et translation.
  Mais, cette propriété n’est pas valable dans le cas de la transformée en ondelettes discrète
PROPRIETES

## Slide 84
Jean Morlet, qui inventa le mot ‘’ondelette’’, avec Alex Grossmann sont les pionniers dans le domaine de l'analyse des ondelettes .
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
L’ondelette de Morlet se présente donc comme un cosinus modulé en amplitude par une gaussienne. Ce qui explique et vérifie qu’elle a un spectre à bande étroite comme un filtre passe-bande.
ONDELETTE DE MORLET

## Slide 85
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
C’est une ondelette relativement simple obtenue comme étant une dérivée seconde d’une Gaussienne.
ONDELETTE CHAPEAU MEXICAIN

## Slide 86
L’ondelette mère (t) qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceaux et la fonction d’échelle qui lui est associée (t) est une fonction paire:
EXEMPLES D’ONDELETTES
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 87
L’ondelette mère (t) qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceaux et la fonction d’échelle qui lui est associée (t) est une fonction paire:
EXEMPLES D’ONDELETTES
les ondelettes de Haar sont alors Les fonction ψj,k(t) définies par :
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 88
Ondelettes de Haar ψ0,1 et ψ1,1
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 89
Ingrid Daubechies a cherché a construire des bases d’ondelettes orthogonales à support compact et à m moments nuls, définissant une transformée en ondelettes discrète.
Par exemple l’ondelette de Daubechies de longueur 4, notée D4.
vecteur d’échelle= (h0,h1,h2,h3)
vecteur d’ondelette= (g0,g1,g2,g3) = (h3,−h2,h1,−h0)
Calcul des coefficients hn
EXEMPLES D’ONDELETTES
Ce qui nous donne :
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 90
L’ondelette de Daubechies de longueur 2, notée 2
EXEMPLES D’ONDELETTES
3
2
Ensuite, Daubechies a construit des ondelettes à support compact les plus symétriques possibles appelées Symmlets.
Les symmlets ont le même nombre m de moments nuls que les ondelettes de Daubechies pour un support donné
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 91
l’ondelette de Daubechies de longueur 2, notée D2
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D2
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db2/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 92
l’ondelette de Daubechies de longueur 3, notée D3
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D3
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db3/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 93
L’ondelette de Daubechies de longueur 4, notée D4
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D4
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db4/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 94
L’ondelette de Daubechies de longueur 5, notée D5
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D5
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db5/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 95
L’ondelette de Daubechies de longueur 6, notée D6
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D6
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db6/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 96
Les coiflets
Coifman a proposé à Daubechies de construire une famille telle que la fonction d'échelle ait elle aussi des moments nuls: ce qui nous donne alors Les coiflets
EXEMPLES D’ONDELETTES
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 97
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
L'ondelette mère peut être interprétée comme une sinusoïde fenêtrée et pondérée (comme l'ondelette de Morlet). Donc la transformée en ondelettes peut être considérée comme une sorte de transformée de Fourier à court terme.
En effet, le paramètre d'échelle d'une transformée en ondelettes est analogue à la fréquence dans une transformée de Fourier.
Comme nous l’avons présenté au début de ce cours, la transformée en ondelettes continues est donnée par l’expression suivante :
Le noyau de la transformée en ondelettes (t) est appelé l'ondelette mère (exemple Morlet, haar, …), et il a généralement un spectre à bande étroite.
ondelette de Morlet (t), ondelette de Morlet (t/2), ondelette de Morlet (t/4)

## Slide 98
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
La transformée en ondelette continue apparait donc comme un filtrage simultané de x(t) par des filtres dont les réponses impulsionnelles (t/a) présentent des échelles a différents (effets de dilatation et d’élargissement de ces réponses impulsionnelles en fonction du facteur d’échelle a).
En remplaçant (t/a) par les réponses impusionnelles h(nakT-t) et avec quelques changement de variables, nous pouvons réécrire cette transformée en ondelettes sous forme discrète par :
En réalité la transformée en ondelette continue est un produit de convolution.
Où n et k sont des entiers discrets et h() est l'ondelette mère, considérée ici comme une réponse impulsionnelle de filtre (continue).

## Slide 99
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
Dans un banc de filtres en ondelettes discrètes, chaque signal de base est interprété comme la réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bande dans un banc de filtres à Q constant (constant-Q filter bank : liée principalement à la transformée en ondelettes de Morlet) représentés par :
Domaine temporel
Domaine fréquentiel
Ainsi, le filtre kème canal Hk() est obtenu en mettant à l'échelle de fréquence (et en normalisant l'énergie) le filtre du canal 0 H0(). Le facteur d'échelle de fréquence est bien entendu égal à l'inverse du facteur temps-échelle.
BANCS DE FILTRES DISCRETS

## Slide 100
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
BANCS DE FILTRES DISCRETS
Les ondelettes dyadiques sont des ondelettes dont la dilatation vérifie une propriété permettant d'implémenter les transformées par des bancs de filtres. La définition des ondelettes dyadiques est basée sur le principe des multirésolutions.
H0(z)
H1(z)
G0(z)
G1(z)
2
2
2
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
y0(n)
y1(n)
y’0(n)
y’1(n)
Banc de filtres à deux canaux à échantillonnage critique
SYNTHESE
ANALYSE
+
Lorsqu'en plus h0 = g0 et h1 = g1, on parle de filtres miroirs en quadrature (QMFB)
Un reconstruction parfaite est obtenue si les filtres h1 et g1 se déduisent facilement des filtres h0 et g0, à partir de :

## Slide 101
h0
h1
g0
g1
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
SYNTHESE
ANALYSE
+
hN-1
gN-1
2N
xN-1(n)
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
4
2
4
2N
Structure d’un banc de filtres à ondelettes discrètes pour a=2 (dyadique ou banc de filtres d'octave ''). Les filtres de synthèse gk peuvent être utilisés pour créer un banc de filtres biorthogonaux. Si les hk sont orthonormés, alors gk = hk.
BANCS D’ONDELETTES DISCRETS DYADIQUES

## Slide 102
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
TFCT VS DWT
Pour mieux comprendre l’intérêt d’une analyse spectrale à l’aide d’une DWT par rapport à la transformée de Fourier à court terme (TFCT), regardons de plus près ces deux représentations temps/fréquences de chacune.
Transformée de Fourier à court terme Banc de filtres d'ondelettes dyadiques

## Slide 103
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
L’analyse multi-résolution ou AMR revient à projeter de l’ espace vectoriel des fonction réelles et de carré intégrable E=L2(R), sur des sous-espaces vectoriels Vj de E. Autrement dit, l’AMR de E=L2(R) est une suite croissante Vj, j∈Z de sous-espaces vectoriels fermés de E=L2(R), où Vj  Vj+1 , pas d’intersections entre tous les Vj et leurs unions est dense dans E.
Les ondelettes dyadiques : suppriment la redondance mais pas de garanties de construire des bases d’ondelettes orthonormées,
Multi-résolution : formalisme général pour construire des bases d’ondelettes orthonormées
Donc l’AMR implique que le signal, à une résolution donnée, contient toutes les informations du signal aux résolutions plus grossières, donc l’espaceV0 est contenu dans V1
MULTIRESOLUTION

## Slide 104
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
MULTIRESOLUTION
Définition et formalisme Mathématique de l’AMR

## Slide 105
L'analyse multirésolution (AMR) dyadique construit une succession d'intervalles de fréquence sous la forme de (π/2j, π/2j-1); j = 1, 2,…, m dont les largeurs de bande sont divisées par deux à plusieurs reprises dans la descente des hautes fréquences vers basses fréquences. Les transformées en ondelettes dyadiques sont donc des échantillonnages en échelle des transformées en ondelettes suivant une suite géométrique de raison 2.
Cet exemple montre lareprésentation des différents intervalles de fréquences obtenu pour un niveau de décomposition égal à 3
Elle s'implémente par des bancs de filtres à reconstruction parfaite.
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
0
8
4
2


Bandes spectrales:
MULTIRESOLUTION

## Slide 106
Exemple d’une DWT 1D (Analyse et Synthèse) à 3 niveaux
Décomposition: Analyse
Reconstruction : Synthèse
Analyse spectrale de la décomposition
f : fréquence
0 fe/8 fe/4 fe/4 fe/2
Bande Approximation
Bande détail 3
Bande détail 2
Bande détail 1
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
MULTIRESOLUTION

## Slide 107
Détail de niveau1
Détail de niveau2
Approximation
Décomposition ou analyse
Reconstruction ou synthèse
Signal original
Signal Reconstruit
Les réponses impulsionnelles des paires des filtres d’analyse (décomposition) et de synthèse (reconstruction) sont reliées par les relations suivantes :
Une transformée en ondelette discrète est caractérisée aussi par le nombre de niveaux de décomposition que l’on note par exemple m. On obtiendra alors pour un n niveaux de décompositions:
Une approximation (les basses fréquences) composée de N/2m échantillons (où N est le nombre d’échantillons du signal original
m détails (les hautes fréquences à des niveaux différents) composés respectivement de N/2, N/4, N/8 …., N/2m échantillons
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 108
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
Ondelettes orthogonales et biorthogonales
Dans la transformée en ondelettes orthogonales, on utilise le même filtre (mêmes ondelettes) pour l’analyse et la synthèse.
Une ondelette mère associée à une base d’ondelettes orthogonales doit vérifier un ensemble de contraintes théoriques assez forte. En effet, l n’existe pas d’ondelettes réelles orthogonales à support compact et moments nuls excepté l’ondelette de Haar.
En revanche si on n’impose pas que l’ondelette d’analyse soit égale à celle de synthèse il est possible de construire des ondelettes birothogonales sym ́etriques avec plus d’un moment nul.
Construction similaire aux ondelettes orthogonales. Il faut trouver deux filtre h0 et h1 tels que

## Slide 109
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 1.3 (bior1.3)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior1.3/

## Slide 110
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 1.5 (bior1.5)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior1.5/

## Slide 111
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 2.2 (bior2.2)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior2.2/

## Slide 112
  Implémentation DWT 2D (images) 1 seul niveau par banc de filtres 1D
1
Décomposition 1D des lignes
2
Décomposition 1D des colonnes
1er niveau de décomposition pour une image
LL0: Image originale N×N. LL1, HL1, LH1 et HH1 respectivement les composantes Bas-Bas, Haut-bas, Bas-haut et Haut-haut, chacune de taille N/2×N/2.
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 113
Identique à un système de sous-bande hiérarchique
  Les sous-bandes sont espacées logarithmiquement en fréquence
  Les sous-bandes résultent de l'application séparable de filtres
LL1
LH1
HL1
HH1
Premier Niveau
LH1
HL1
HH1
Deuxième Niveau
LL2
LH2
HL2
HH2
  Implémentation DWT 2D (images) plusieurs niveaux par banc de filtres 1D
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 114
  Implémentation DWT 2D (images) plusieurs niveaux par banc de filtres 1D
ONDELETTES DISCRETES DWT 2D

## Slide 115
Source : Wikipédia
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image à un seul niveau de décomposition
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 116
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image à deux niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 117
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à 1 seul niveau de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 118
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à deux niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 119
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à quatre niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
ONDELETTES DISCRETES DWT 2D

## Slide 120
La transformation en ondelettes version lifting est un processus permettant entre autres d’optimiser le nombre d’opérations à exécuter. Il s’agit grosso modo d’intervertir les phases de filtrage et de sous-échantillonnage.
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
H0(z)
H1(z)
G0(z)
G1(z)
2
2
2
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
y0(n)
y1(n)
y’0(n)
y’1(n)
+
Parmi les limitations du schéma conventionnel d’une DWT (schéma ci-dessous), utilisant les bancs de filtres, est que l’on effectue un sous-échantillonnage par deux après une opération de filtrage (passe-bas et passe-haut). C’est donc une pure perte de la moitié du coût de calcul effectué par le filtrage

## Slide 121
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
D’autre part, les filtres numériques utilisés, souvent des RIF, ont des coefficients à virgule flottante ce qui donne des sorties à virgule flottante aussi.
Quand les données d'entrée sont une suite d'entiers (exemple des images numériques), les sorties filtrées ne sont plus des entiers et doivent, par conséquent, être arrondies (on prend par exemple la partie entière) pour les besoins du codage entropique. Cette opération d'arrondi entraîne une perte d'information ce qui ne peut être toléré pour le codage sans perte.
Ainsi, pour que notre codage ait le moins de perte, W. Sweldens a introduit le concept du schéma de lifting. Ce concept a permis la construction des transformées en ondelettes de seconde génération qui lient des entrées entières à des sorties entières.

## Slide 122
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Comme nous venons de voir le schéma conventionnel pour l’implémentation d’une DWT est un banc de filtres comprenant un filtre passe-bas et un filtre passe-haut.
Les filtres numériques utilisés, souvent des RIF, ont des coefficients à valeurs réelles, donc les sorties seront également des valeurs réelles (à virgule flottante). Alors, s’il s’agit par exemple d’une image où les niveaux de gris des pixels sont des entiers (de 0 à 255 généralement), les sorties filtrées ne sont plus des entiers et doivent, par conséquent, être arrondies. Cette opération d'arrondi entraîne une perte d'information ce qui ne peut être toléré pour le codage sans perte.
Ainsi, pour que le codage ait le moins de perte, W. Sweldens a introduit le concept du schéma de lifting. Ce concept a permis la construction des transformées en ondelettes de seconde génération qui lient des entrées entières à des sorties entières.

## Slide 123
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Comme le montre le schéma de principe de cette transformation, une première étape consiste à:
calculer la transformée en ondelettes classique (lazy wvelet), qui décompose le signal en des échantillons pairs et impairs ,
puis d'améliorer ses propriétés en alternant les étapes de prédiction et de mise à jour:
    L'étape de prédiction consiste à appliquer un filtre aux échantillons pairs et soustraire le résultat des échantillons impairs,
    L'étape de mise à jour fait exactement l'opération contraire : appliquer un filtre aux échantillons impairs et soustraire le résultat des échantillons pairs.
P : Etape prédiction
M : Etape Mise à jour
Approximation
Détail

## Slide 124
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Après L étapes de prédiction / mise à jour, les échantillons pairs représentent les coefficients d'approximation alors que les échantillons impairs représentent les coefficients hautes fréquences.
P : Etape prédiction
M : Etape Mise à jour
Approximation
Détail

## Slide 125
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
La DWT inverse sous forme lifting est représentée par le schéma suivant: