## Slide 1
Rappels sur l’analyse spectrale de Fourier
Des signaux déterministes

## Slide 2
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces signaux uniquement dans le domaine temporel?
Exemples de signaux

## Slide 3
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal de parole du mot ‘’Samedi’’

## Slide 4
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un signal ECG

## Slide 5
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un enregistrement EEG

## Slide 6
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel?
Exemple d’un bruit blanc centré et Gaussien

## Slide 7
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images Barbara

## Slide 8
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial?
Exemples d’images de texture

## Slide 9
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données économiques uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’économiste
Ces courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l’inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles détendues correspondantes: chômage (brut: ligne mince, détendu: ligne en gras) et l’inflation (brut: ligne fine en pointillés, détendu: ligne en pointillés épais). Les données sont mensuelles et couvrent la période Jan60-Dec01.
Exemples de series temporelles économiques

## Slide 10
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 à New York (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste ?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 11
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à cla ovid-19 au Michigan (nombre de gens contaminés par jour) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 12
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
Peut on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la covid-19 dans différents pays (nombre de gens contaminés par jours) uniquement dans le domaine temporel? Que doit faire l’ épidémiologiste?
Exemples de series temporelles d’épidémiologie

## Slide 13
INTRODUCTION
C’est quoi l’analyse spectrale?
C’est l'ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentes dans un signal, une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo.
Donc elle permet d’identifier le contenu spectral (ensemble des fréquences) présentes dans ces données traitées.
Pour quelles applications?
Les données mesurées et/ou acquises (signal, images, vidéos données ….etc) doivent être traitées surtout numériquement (par exemple un filtrage, un débruitage, une extraction, une détection, une compression, une synthèse ….etc). Souvent il est plus intéressant d’effectuer ces traitements dans le domaine spectrale (dit domaine transformé) au lieu du domaine original dit direct (temporel, spatial, spatio-temporel …etc)

## Slide 14
INTRODUCTION
Quels sont les outils de base pour l’analyse spectrale?
Sans nul doute la transformée de Fourier …!
Mais aussi bien d’autres transformées linéaires et surtout orthogonales.
D’ailleurs pourquoi on les appelle transformées linéaires et aussi orthogonales?

## Slide 15
RAPPELS MATHEMATIQUES
Combinaison linéaire
Souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis, que l’on note par exemple x(t), sous leurs formes originales (sous forme de données mesurées) nous essayons de les représenter, ou les approcher (les approximer), sous forme d’une combinaison linéaire utilisant une base de fonction k(t) choisies préalablement. C’est ce que l’on appelle habituellement une représentation vectorielle des signaux
est l’approximation de x(t), N est l’ordre de la combinaison linéaires et les coefficients k doivent être calculés pour une approximation optimale
C’est ce qui représente les fondements de base de l’analyse spectrale déterministe. Ceci doit donc nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simples nous aidant à mieux les interpréter et les analyser

## Slide 16
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de distance
Pour mesurer le degré de ressemblance ou de dissemblance entre x(t) et y(t) (ou sous forme discrète xn et yn), deux signaux, deux vecteurs ou même deux séries de données on utilise la distance d(x,y).
Il s’agit d’un scalaire réel, positif ou nul et vérifiant les propriétés suivantes :
Nom | Propriété
symétrie | d(x , y) = d (y , x )
séparation | d (x , y) = 0 ⇔ x = y
inégalité triangulaire | d (x , z ) ≤ d (x , y) + d (y , z)

## Slide 17
RAPPELS MATHEMATIQUES
Exemples de distances
Nom | Paramètre | Fonction
distance de Manhattan | 1-distance | 
distance euclidienne | 2-distance | 
distance de Minkowski | p-distance | 
distance de Tchebychev | ∞-distance | 
La distance Euclidienne permet de généraliser l'application du théorème de Pythagore à un espace de dimension n. C'est la distance la plus utilisée et la plus « intuitive ».

## Slide 18
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de norme
La norme du signal x(t), que l’on note , représente la distance d qui sépare l’origine de l’extrémité du signal.
On peut de ce fait calculer la distance qui sépare deux signaux x(t) et y(t) en calculant en tous points la norme de la différence entre ces deux signaux.

## Slide 19
RAPPELS MATHEMATIQUES
Notions de produit scalaire
Un produit scalaire entre deux fonctions, deux signaux ou encore deux vecteurs, noté <x,y>, est un scalaire réel ou complexe permettant entre autres de déterminer le degré de ressemblance (corrélation) ou dissemblance (décorrélation ou orhtogonalité) entre x(t) et y(t) et possédant les propriétés suivantes
Où D est le domaine de définition de x(t) et y(t).
* Représente le conjugué
Où  et  représentent deux constantes
Si x(t)  L2, l’ensemble des signaux à énergie totale finie, alors <x,x> représente son énergie totale
Important :
Si <x,y>=0 alors x(t) et y(t) sont orthogonaux
Une base k(t) est dite orthogonale si <k(t), l(t)>=0,  kl

## Slide 20
APPROXIMATION AU SENS DES MOINDRES CARRES
L’idée est d’approcher un signal mesuré ou observé x(t) par une combinaison linéaire de la forme:
On cherche donc à déterminer les valeurs optimales k garantissant une distance Euclidienne d(x,^x) minimale.

## Slide 21
THEOREME DE PROJECTION
L’approximation , sous forme d’une combinaison linéaire, est optimale au sens des moindres carrés si l’erreur est orthogonale à toutes les fonctions k(t).
C’est-à-dire :
Comme nous avons :
et :
Alors nous aurons :

## Slide 22
CALCUL DES COEFFICIENTS k
En appliquant le théorème de projection pour une approximation optimale, ce qui nous permettra de trouver les meilleures valeurs des coefficients k
=0, k
Si, en plus, on choisi une base k(t) orthogonale alors nous aurons:
C’est donc un système de N équations à N inconnues (les coefficients k ) et où chaque équation possède une seule inconnue

## Slide 23
CALCUL DES COEFFICIENTS k
Sous forme matricielle, nous pouvons écrire :

## Slide 24
SERIES DE FOURIER

## Slide 25
SERIE DE FOURIER
Il suffit d’utiliser les résultats précédents avec une base de fonction k(t) sous forme d’exponentielles complexes à savoir des fonctions complexes périodiques de périodes respectivement T/k.
Comme la combinaison va de – l’infini à + l’infini alors l’approximation sera égale à l’approximée et nous aurons:

## Slide 26
Si on suppose que x(t) est périodique de période T, de puissance moyenne finie, et réel alors nous pouvons déduire qu’il peut être décomposé en une somme de sinus et de cosinus.
1(4/)
1+ 3 (4/3)
An=0
1+ 3+5 (4/5)
1+ 3+ 5 + 7 (4/7)
a0 est l’amplitude de la composante continue DC ou valeur moyenne de x(t)
a1 et b1 sont les amplitudes de la Fondamental de fréquence 1/T, celle de x(t)
an et bn, pour n1 sont les amplitudes des autres harmoniques de fréquences multiples entiers de la fréquence de x(t) (2/T, 3/T, ……)
SERIES DE FOURIER

## Slide 27: Exemple
SERIES DE FOURIER

## Slide 28: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 29: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 30: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 31: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 32: Exemple
=
+
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 33: Exemple
=
SERIES DE FOURIER

## Slide 34
SPECTRE DE FOURIER
Comme les séries de Fourier vont nous permettre de représenter dans le domaine temporel tout signal périodique de période T par une composante continue (éventuellement) et des sinus et cosinus de fréquences multiples entiers de la fréquence du signal 1/T, il est plus intéressant d’utiliser une autre représentation, autre que la représentation habituelle temporelle, pour le signal x(t) en fonction des fréquences dont il dispose. Il s’agit de la représentation fréquentielle ou spectrale.
Dans cette représentation, en fonction des fréquences constituant le signal, nous allons parler de spectre.
Le noyau des séries de Fourier aura donc pour spectre
auront donc respectivement pour spectres :
Quant à la composante continue a0 elle aura pour spectre :

## Slide 35
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
a0
a1
a1
a2
a2
a3
a3
….
….
-jb1
XR(f)
XI(f)
jb1
-jb2
jb2
….
….
f
f
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 36
Le spectre peut être représenté par une partie réelle et une partie imaginaire
Ou bien : Par un module et phase
Domaine temporel
Domaine Spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 37
f=n/To
f=n/To
paire
impaire
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 38
T=5t
Pour ça ?
Dès lors pour un signal x(t) périodique réel et quelconque et compte tenu de son développement en série de Fourier, son spectre sera donc obtenu ainsi:
Domaine temporel
Domaine spectral
SPECTRE DE FOURIER

## Slide 39
Ou encore, en utilisant l’identité de Parseval:
Densité Spectrale de Puissance
DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE
L’analyse et l’étude d’un signal nécessitent souvent le calcul de son énergie totale et de sa puissance moyenne totale. Pour un signal déterministe physiquement réalisable son énergie totale est finie et par conséquence sa puissance moyenne totale est nulle. Par contre un signal périodique possède une puissance moyenne totale non nulle ce qui implique une énergie totale infinie.
Pour un signal non périodique, l’énergie totale et la puissance moyenne totale son calculée respectivement par:
Si le signal x(t) est périodique, nous allons nous intéresser uniquement à la puissance moyenne totale (l’énergie est dans ce cas infinie) en la calculant à partir de :
La DSP ou Densité Spectrale de Puissance est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale. Elle représente la dispersion de la puissance du signal par unité de fréquence.

## Slide 40
TRANSFORMEE DE FOURIER
Si le signal x(t) n’est pas périodique (c’est le cas pour tous les signaux physiquement réalisables) nous ne pouvons plus le décomposer en série de Fourier (1ère impression). Cependant, nous pouvons toujours considérer qu’il est toujours pédiodique mais de période de plus en plus élevée :

## Slide 41
TRANSFORMEE DE FOURIER

## Slide 42
Regraduons en f
TRANSFORMEE DE FOURIER
La TF, comme toutes les transformations linéaires, est réversible. Autrement dit :

## Slide 43
Spectre d’amplitude : Module de la TF
|X(w)|
Arg(X(w))
SPECTRE DE FOURIER
Spectre de phase : Argument de la TF

## Slide 44
V
V/Hz
V².sec
DSE en (V/Hz)².Hz=V²/Hz
DENSITE SPECTRALE D’ENERGIE
Si le signal x(t) est déterministe et physiquement réalisable (énergie totale finie et puissance moyenne totale nulle), pour son analyse spectrale nous allons nous intéresser plutôt à sa DES ou Densité spectrale d’énergie:
La DSE ou Densité Spectrale d’énergie est la caractéristique essentielle que nous cherchons à obtenir par l’analyse spectrale d’un signal déterministe physiquement réalisable. Elle représente la dispersion de l’énergie du signal par unité de fréquence.

## Slide 45
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 46
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 47
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 48
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 49
PROPRIETES DE LA TF
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 50
  Linéarité
  X(f)  module |X(f)|, phase Arg[X(f)]
  x(t) réel  Re[X(f)] paire, Im[X(f)] impaire, module pair, phase impaire
  x(t) réel pair  X(f) réel pair
  x(t) réel impair  X(f) imaginaire impair
  x(t)*y(t)  X(f).Y(f) et x(t).y(t)  X(f)*Y(f)
x(t)*d(t-t0)= x(t-t0)  X(f) exp(-2jp f t0)
x(t) exp(2 j p t f0)  X(f-f0)
x*(t)  X*(-f)
x(at)  |a|-1 X(f/a)
dnx(t)/dtn  (2 j p f )n X(f)
!
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 51
  d(t)  1
  1(t)  ½ d(f) + 1/(2 j p f )
  cos(2pf0t)  [d(f-f0) +d(f+f0)]/2
  sin(2pf0t)  [d(f-f0) -d(f+f0)]/2j
  Sd(t+nT)  Fe Sd(f+kFe) avec Fe=1/T
  Rect(t)  2a.Sinc(pfa)
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 52
PROPRIETES DE LA TF

## Slide 53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps

## Slide 55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.5
0
0.5
1
temps (sec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (Hz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence
0
5
10
15
20
25
30

## Slide 56
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
fréquence (MHz)
amplitude
représentation des signaux en fréquence

## Slide 57
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-30
-20
-10
0
10
fréquence (MHz)
Énergie (dB)
représentation des signaux en fréquence
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
temps (msec)
amplitude
représentation des signaux en temps