## Slide 1: Réseaux informatiques locaux
Dr. Hafs T.
Chapitre 1.
Notions sur la transmission de données

## Slide 2
Contenu de du Chapitre
Chapitre 1. Notions sur la transmission de données
Systèmes de transmission numériques (Introduction, organismes de normalisation, support et canaux de transmission, principe d’une liaison de données)
Transmission de données (Modes d’exploitation, bande passante, rapidité de modulation, Débit binaire, …),
Transmission série et transmission parallèle, transmission synchrone et asynchrone, techniques de transmission, supports et moyens de transmission.

## Slide 3: Introduction
La communication suppose la compréhension et l'exploitation du contenu de l'information.
La transmission ne s'occupe que du transfert de l'information de l'expéditeur vers le destinataire. Elle précède la communication.

## Slide 4
Pour être transmise une information doit être transcrite, "matérialisée" sur un support.
La transmission des données suppose donc :
De transmettre un signal
D'utiliser un support
Introduction

## Slide 5
Organisme de Normalisation
Définition : La normalisation est nécessaire dans tout processus de fabrication à caractère répétitif. Elle fixe un cadre réglementaire indispensable à l’industrie, à la sécurité de la fabrication, aux utilisateurs ainsi qu’à la chaîne économique du produit.
Principaux organismes
L’ISO (date de 1947, 1, rue de Varembé Case postale 56CH-1211 Genève 20): pour International Standard Organization en anglais, et Organisme de Normalisation International en français, se situe à un niveau international et s’occupe de normalisation dans à peu près tous les domaines.
UIT (date de 1932, Place des Nations CH-1211 Genève): Union Internationale des Télécommunication anciennement CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique)

## Slide 6
Organisme de Normalisation
L’ANSI (American National Standard Institute) est l’institut américaine (USA) de normalisation, et possède un rôle semblable à celui de l’ISO, mais au niveau national
Il existe l’équivalent de l’ANSI en France, c’est l’AFNOR ( Association Française de Normalisation). De même, en Allemagne on trouve DIN (Deutsches Institut Für Normung) bien connu pour sa normalisation des connecteurs (prises DIN), et en Angleterre le BSI (British Standards Institute).
IEEE (Istitute of Electrical and Electronics Engineers), c’est–à-dire l’Institut des ingénieurs en Électricité et Électronique, est une entité américaine qui gère différents projets de recherche, avec cependant une vocation internationale.

## Slide 7: Historique
1865 : Télégraphe (S.B. Morse)
1876 : Téléphone (Bell)
1930 : Télévision (principes)
1963 : Télex, liaisons spécialisées bas débit
1964 : Transmission de données sur RTC
1969 : Internet
1970 : Réseaux locaux
1977 : Transmic (LS Transfix 2.4kb/s à 2Mb/s)
1978 : Transpac (réseau de paquets X25 2.4kb/s à 2Mb/s)
1988 : RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services) (ISDN)
1995 : ATM (Asynchronous Transfert Mode)
2000 : DWDM (Dense Wavelengh Division Multiplexing)

## Slide 8: Éléments de transport de l ’information Équipements voisins
Ordinateur
ou terminal
Canal de Transmission : coaxial, paires torsadées, FO …
ETTD Équipement Terminal de Transmission de Données (CCITT)
DTE Data Terminal Equipment (EIA)
ETTD
Canal de transmission
Ordinateur
ou terminal
ETTD

## Slide 9: Éléments de transport de l ’information Équipements distants
Modem
Modem
ETTD
ETTD
ETCD
ETCD
ETCD Équipement Terminal de Circuit de Données
DCE Data Communication Equipment
Modem Modulateur / Démodulateur
Canal de Transmission : Ligne téléphonique
Circuit de Données
Canal de transmission

## Slide 10: Éléments de transport de l ’information
Canal de Transmission : coaxial, paires torsadées, FO, RTC …
ETTD Équipement Terminal de Transmission de Données
ETCD Équipement Terminal de Circuit de Données
Modem Modulateur / Démodulateur
Modem
Modem
Circuit de Données
Canal de transmission
ETTD ETCD ETCD ETTD
Contrôleur de
Communications
Contrôleur de
Communications
Liaison de Données
Source
de
données
Source
de
données

## Slide 11: Différentes formes de liaisons
Point à point
Multipoint
Point à Multipoint
En boucle ou anneau

## Slide 12: Modes d'échange
Simplex :
  1 seul sens d’émission dans le canal de transmission
Duplex à l’alternat (half-duplex)
  Un émetteur à chaque extrémité, émission à tour de rôle dans le même canal de transmission selon les règles définies par la liaison de données
Duplex (full-duplex)
  Un émetteur à chaque extrémité, émission simultanée dans le même canal de transmission
Transmissions parallèles
  Bus des ordinateurs (E)ISA, PCMCIA, VME …
Transmissions séries

## Slide 13: Synchronisation des transmissions
Transmissions synchrones :
  Suite de données synchrone : le temps séparant les différents instants significatifs est un entier multiple du même intervalle de temps T
  Les caractères se suivent sans séparation
  Un signal d’horloge est toujours associé aux données (base de temps)
Signal d’horloge
Signal de données
1 0 0 1
  T

## Slide 14: Synchronisation des transmissions
Transmissions asynchrones (ou arythmiques)
  Suite de données à instants aléatoires plutôt transmise caractère par caractère => succession de trains de symboles binaires séparés par des intervalles de temps quelconques
    La transmission asynchrone des données nécessite l’adjonction à chaque caractère transmis d'éléments de repérage : Start et Stop bits
    Durée du Start bit = durée de 1 bit du caractère déclenchement de l’horloge locale
    Durée du Stop bit = 1, 1.5 ou 2 bits du caractère (arrêt de l’horloge)
    Bit de Parité de vérification de la validité du caractère reçu
1 0 0 1
Start Parité Stop Caractère suivant
Exemple de caractère codée sur 4 bits

## Slide 15: Bande Passante (Hz) :
Bande Passante (Hz) :
  Caractérise tous les supports de transmission, c’est la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus
  BP = F maximale - F minimale
  Définit pour un rapport de puissance (Pe/Pr) en dB
  10 log (P émission / P reçue) ≤ N
  Par convention, on prend N = 3 soit 50 % de "perte"
  Exemples :
    Sensibilité de l’oreille dans la bande de fréquence 20 à 20000 Hz
    Caractéristiques Haut parleur Hi-fi : 30 à 18000Hz
    Bande passante du téléphone 300 à 3700 Hz (4000 Hz ± 300 Hz)

## Slide 16: Supports de Transmission

## Slide 17: débit binaire
Le débit binaire (D) caractérise plus une liaison au niveau réseau informatique (bits/s ou bps) :
  formule de Shannon
    Est une fonction directe de la bande passante (BP) :
    D = BP log2 (1 + S/N) S/N = signal/bruit
  C’est la quantité maximale d’information transmissible sur une voie
  exemple : nos lignes téléphoniques
    BP ≈ 3400 Hz
    S/N ≈ 1000 => Débit binaire maximal théorique ≈ 34000 bits/s

## Slide 18: Notion de spectre
  Le phénomène vibratoire le + simple : la sinusoïde
  Sinusoïde parfaite, le spectre d'énergie se représente par une raie
  Signal réel => étalement autour de la fréquence F théorique (F±∆f)
  Signal binaire => étalement de raies qui se chevauchent => spectre continu
Largeur de bande
énergie
du signal
Densité
d'énergie
Fréquence
Fréquence
∆f

## Slide 19: Transmission de Données et bande Passante
Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support physique
La transmission des signaux binaires engendre un spectre de fréquence étroit => mauvaise utilisation du support de transmission sur un support à large bande passante .
On a recours aux techniques de Codage, de Modulation et de Multiplexage pour pallier ces problèmes
  Adaptation des signaux au support
  Rentabilisation de l’utilisation du support

## Slide 20: Nature de l’information transportée
0
1
1
1
0
1
1
1
Émetteur
Récepteur
Modem
Modem
ETTD
ETTD
ETCD
ETCD
Support de transmission
Transmission des Données
Numérique Analogique Numérique
Élément binaires (bits) Élément binaires (bits)
Propagation des ondes - Électriques paires métalliques, coaxial
- Électromagnétiques milieu aérien
- Lumineuses milieu aérien, fibre optique

## Slide 21: Types de transmissions
Transmission analogique :
  Signal analogique (radio, TV, téléphone…)
  Signal numérique (ordinateur)
Transmission numérique :
  Signal numérique (Bande de Base)

## Slide 22: Types de transmissions : Définitions
Signal numérique :
  L'amplitude varie en ne prenant que des valeurs discrètes par intervalle.
Signal analogique :
  L'amplitude varie de manière continue dans le temps, les valeurs étant différentes à chaque instant.
  Un tel signal n’admet pas de discontinuité.
Différence entre Type de signal et Type de données.
  Un signal analogique peut résulter du codage de données numériques ou analogiques, et réciproquement

## Slide 23: Transmission analogique
Historiquement les premières (télex, LS bas débit au début des années 60)
  Base installée importante de liaison cuivre (PT ou coaxial) dans les villes
  2ième jeunesse avec xDSL (Digital Subscriber Line)
Exemple le plus courant la liaison série V24 (CCITT) ou RS232C (EIA)
  Spécification mécaniques, électriques et fonctionnelles de la connexion physique
  Exemple simple de la transmission de données
    Connexion PC-Modem (V32,V34,V90 …), mode console
Encore très répandue dans le monde informatique
  LS vers sites distants (V35, V11...)
  Signaux numériques

## Slide 24: Caractéristiques Transmission analogique V24
Mécaniques :
  Prise trapézoïdale 25 broches (DB 25)
  9 broches principalement utilisées (DB 9)
Électriques : Signal analogique
  1 : -3 volts 0 : + 3 volts
  Débit : 20kb/s sur 15 m (ETTD <-> ETCD)
Fonctionnelles
  Voir figure diapositive suivante

## Slide 25: Transmission analogique V24 (9 signaux de base)
ETTD
ETCD
1 Terre de protection
2 Transmission de données (TD)
3 Réception de données (RD)
4 Demande pour émettre / Request To Send (RTS)
5 Prêt à émettre / Clear To Send (CTS)
6 Poste de données prêt / Data Set Ready (DSR)
7 Terre de signalisation
8 Détection signal de ligne / Carrier Detect (CD)
20 ETTD prêt / Data Terminal Ready (DTR)

## Slide 26: Transmission analogique V24 : Principes
Initialisation
  ETTD sous tension DTR=1 et ETCD sous tension DSR=1
Communication ETTD/ETCD
  ETCD détecte la porteuse => ETTD prévenu par CD
  ETTD prévient ETCD volonté TX par RTS
  Réponse ETCD par CTS
  TX sur TD ….
Communication ETTD/ETTD - ETCD/ETCD
  Câble null modem avec croisement broche 2/3

## Slide 27: Transmission analogique
Codes principaux trouvés sur modem normalisé CCITT
  103 : Émission de données (ETTD vers ETCD)
  104 : Réception de données (ETCD vers ETTD)
  105 : Demande pour émettre (RTS) (contrôle de flux)
  106 : Prêt à émettre (contrôle de flux)
  108 : ETTD prêt (DTR) indique que ETTD prêt à fonctionner
  109 : Détection du signal de ligne reçu
  122 : Détection du signal reçu sur la voie de retour (≈ 109)
  142 : Indication de test
  Indicateur de qualité de ligne

## Slide 28: Transmission numérique
Remplace petit à petit la transmission analogique
Transmission numérique + performante
  Faible taux d'erreur des liaisons
  Simplicité du signal (0 ou 1) => Simplicité amplificateur
    Pas d'effet cumulatif lié aux parasites
  Multiplexage plus facile

## Slide 29: Codage du signal
Le codage est réalisé principalement pour
  Supprimer la composante continue du signal,
  Une détection + simple des erreurs de transmission
Codages à 2 (-a, +a) ou 3 niveaux (-a, 0, +a)
  Codage biphase : augmentation du rythme des transitions
  Codage bipolaire : augmentation du nombre de niveau

## Slide 30: Exemple de fonctions de codage
Codages à 2 niveaux :
  Codage NRZ (No Return to Zero) (le premier mis en place et le + simple)
  Bit à 0 : -a Bit à 1 : +a
  La suite binaire 0 1 0 1 1 0 0 0 est représentée par :
Spectre de puissance du signal NRZ concentré au voisinage des basses fréquences => mauvaise transmission par le support








-a
+a
0

## Slide 31: Codage à 2 niveaux
Codage NRZI : (Utilisé par Ethernet 100)
  Le 1 est codé alternativement par front montant ou par un front descendant (fonction du précédent codage du 1)
  Le 0 garde le niveau de tension du dernier 1
  La même suite binaire que précédemment (01011000) sera codée :
Spectre de puissance de NRZI : bande de fréquence [0 , 1/]
=> Réducteur de fréquence








-a
+a
0
0 1 0 1 1 0 0 0

## Slide 32: Codage à 2 niveaux
Codage Manchester : (Codage de l'ethernet 10 Mb/s)
  Consiste à introduire dans le signal des transitions au milieu de chaque intervalle  ( 0 => front montant, 1 => front descendant : synchronisation)
  La même suite binaire que précédemment (01011000) sera codée :
Spectre de puissance du signal Manchester utilise une bande de fréquence 2 x + grande (0 , 2/) => BP du support doit être 2 x + large et doit supporter 2 x + de bruit (erreur)
-a
+a
0








0 1 0 1 1 0 0 0

## Slide 33: Autres codages à 2 niveaux
  Utilisent bande de fréquence [0 , 2/]
  Manchester différentiel
    | a i-1 - ai | vaut 0 => front montant
    | a i-1 - ai | vaut 1 => front descendant
  Utilisé par Token Ring
  Code de Miller
    Codage Manchester en supprimant une transition sur deux.
+a
-a
0 1 0 1 1 0 0 0

## Slide 34: Codages à 3 niveaux
Utilisent bande de fréquence [0 , 1/]
Bipolaire simple
  Signal transmis vaut 0 si la donnée vaut 0
  Signal transmis vaut alternativement +a ou -a si la donnée vaut 1
BHDn (BHD3 ou HDB3 le + utilisé)
  Bipolaire Haute Densité
  Variantes du code bipolaire simple : limite le nombre n de zéros successifs
  Ajout d'un front montant ou descendant fonction du précédent bit = 1
  Exemple de BHD1 ci-contre
+a
0
-a
+a
0
-a
0 1 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0

## Slide 35: Modulation d’un signal
Un signal S est caractérisé par :
  son amplitude A, sa fréquence F, et sa phase , tel que :
  S(t) = A sin (2 F t + )
Le signal est transporté sous la forme d’une onde faisant varier une des caractéristiques physiques du support :
  Tension électrique
  Onde radio-électrique
  Intensité lumineuse

## Slide 36: Modulation d’un signal
La porteuse P se présente sous la forme d’une onde de base régulière
P(t) = Ap cos (2 F tp +  p)
Translation du signal dans la bande passante du support
On fait subir des déformations ou modulations à cette porteuse pour distinguer les éléments du message
=> 4 types de modulations :
  Modulation d’amplitude, de fréquence, de phase (synchronisation)
  Modulation combinée (ex.: d’amplitude et de phase)
Nombre de modulations/s = f (BP) du canal de transmission

## Slide 37: Modulation et Débit binaire : Définitions
Rapidité de Modulation RM (signal numérique) :
  RM (bauds) = 1 / T
Le débit binaire D (bits/s) = Q . RM
    T: période de modulation
    ∆ : durée d'un bit du signal modulé
    Q = ∆/T : nombre de bits codé par intervalle de modulation T
Remarque :
  Q = 1 (modulation simple), le débit binaire (bits/s) est égal à la rapidité de modulation (bauds)
  Par abus de langage, on parle de débit en bauds avec Q = 1

## Slide 38: Modulation et Débit binaire : Exemples
Exemples de modulation de la porteuse en fréquence :
  avec 2 fréquences (F1 = 0, F2 = 1)
  Période de modulation T = transport d’1 bit
  => RM (bauds) = 1 / T = D (bits/s)
  avec 4 fréquences (F1= 00, F2= 01, F3= 10, F4= 11)
  Période de modulation T = transport de 2 bits
  => RM (bauds) = 1 / T - D (bits/s) = 2 x 1 / T
  D = 2 x RM

## Slide 39: Multiplexage
Objectif :
  Optimiser l’usage des canaux de transmission
  => transmissions simultanées d'un maximum d’informations
Principe :
  Traiter le signal pour concentrer des flux d ’origines diverses sous forme d ’un signal composite unique => signal multiplex
3 techniques coexistent :
  Multiplexage en fréquences
  Multiplexage temporel
  Multiplexage temporel statistique

## Slide 40: Multiplexage: équipements
Multiplexeur/
Dé-multiplexeur
Multiplexeur/
Dé-multiplexeur
M
M
Voies ou
Portes
ETCD
Canal de
Transmission

## Slide 41: Multiplexage en fréquence
Principe:
  Découper la bande passante d’un canal en plusieurs sous-bandes
  Chaque sous-bande est affectée à une voie de transmission
AAAAAA
BBBBBBB
CCCCCCC
AAAAAA F1
BBBBBBB F2
CCCCCCC F3
Notes: Utilise essentiellement pour des supports analogiques
Tombe en désuétude dans le domaine de la transmission des données

## Slide 42: Multiplexage temporel
Appelé souvent TDM (Time Division Multiplexing)
Principe :
  Des bits ou (des octets) sont prélevés successivement sur les différentes voies reliées au multiplexeur pour construire un train de bits (ou d’octets) qui constituera le signal composite
CC
CC
CC
BB
BB
AA
AA
Chaque intervalle de temps (IT) est affecté à une voie
AAAAAA
BBBBBBB
CCCCCCC
t
Notes: Utilisé pour des supports numériques

## Slide 43: Multiplexage temporel statistique
Principes :
  Le prélèvement sur les différentes voies reliées au multiplexeur n’est plus cyclique, mais modifié dynamiquement en permanence selon l'activité réelle sur chacune d ’elle
  Récupérer la bande passante des voies inactives : impose de transmettre l’adresse de la voie émettrice
Avantages :
  Signal composite de débit Dt inférieur à la somme des débits des voies reliées au multiplexeur ( Di), => sur-allocation (overbooking)
    Le rapport  Di / Dt est couramment de 4 à 5
    Technique très utilisée pour les lignes spécialisées permanentes (LS)

## Slide 44: Transmission de signal analogique numérisé
Liaisons MIC (Modulation par Impulsion et Codage)
  But : Multiplexage de plusieurs conversations téléphoniques
  En fait pas de modulation : Échantillonnage - Quantification - Codage
  Bénéficier de la technologie numérique
  Codec (codeur/décodeur) : analogique -> numérique (inverse modem)
  Signal analogique résultant d'une conversation téléphonique
    Fréquence maximale = 4000 Hz
    Fréquence échantillonnage= 2 x 4000 Hz = 8 kHz (T = 125 s)
    Codage sur 8 bits => Débit 64 kb/s (Europe)
    Codage sur 7 bits => Débit 56 kb/s (USA,Japon)
Notes: On échantillonne a :
Fe = 2 x Fmax
en téléphonie Fmax = 4000 Hz, d ’ou Fe = 8000 Hz
soit 8000 signaux par seconde, si on échantillonne sur 8 bits
=> 8000 x 8 = 64 Kb/s
en hi-fi Fmax = 44100 Hz
échantillonnés sur 16 bits
=> 44100 x 16 = 705.600 b/s # 700 Kb/s (Mono)

## Slide 45: Transmission de signal analogique numérisé
CCITT normalise canal E1 (2.048Mb/s)
  Transmission TDM de 30 voies de 64kb/s
    IT0 : service,alarme; IT16 signalisation des voies
    256 niveaux de quantification
USA & Japon : 24 voies (1.544Mb/s) Canal T1 (Bell System)
    Voie de 56kb/s
    127 niveaux de quantification
Incompatible entre eux
  Interconnexion très coûteuse

## Slide 46: Numérisation: exemple du MIC *
Échantillonnage
Quantification
Pas d’échantillonnage
Amplitude
temps
00
11
01
11
01
temps
Transmission binaire
00
01
10
11
Pas de quantification
Codage

## Slide 47: Exemples de débit
Son Haute Fidélité :
  Fréquence maximale = 20 000 Hz (20 kHz)
  Fréquence échantillonnage utilisée : 44100 Hz
  Codage sur 16 bits
  Débit 0.7 Mb/s en mono, 1.4 Mb/s pour un signal stéréophonique
Vidéo
  1 Image (hauteur h, largeur l, n bits pour coder un pixel): h x l x n bits
  Qualité VCR (352 x 240 x 24) x (25 images/s) ≈ 32 Mb/s
  Qualité TV (768 x 576 x 24) x (25 images/s) ≈ 250 Mb/s
  Qualité TVHD (1920 x 1080 x 24) x (30 images/s) ≈ 1120 Mb/s
Nécessité de compression pour réaliser ce type de transmission à grande échelle

## Slide 48: Techniques de compression vidéo
Exploiter la corrélation spatiale :
  Découpage en macro-blocs (matrice de pixels)
  Représentation dans le domaine des fréquences par une Transformation Cosinus discrète (DCT) (Conservatrice)
  Quantification des coefficients DCT
  Codage RLE, Huffman : compression suites pixel fréquentes
Exploiter la corrélation temporelle :
  Codage par différence
  Codage Intra (compression) et Inter (prédiction) des images
  Vecteurs de mouvements

## Slide 49: Standards de codage de la vidéo
Ensemble de codage avec perte
H.261 (1990) : utilisé actuellement pour RNIS et MBone (Multicast IP)
JPEG (Images) MJPEG (Vidéo) (1992) débits : de 8Mb/s à 40Mb/s
MPEG-1 (1993) : 352 x 240 (NTSC) ou 352 x 288 (PAL)
  0.2 Mb/s (audio) + 1.2 Mb/s (vidéo qualité VCR)
MPEG-2 (1994) : 4 à 6 Mb/s (Qualité diffusion)
H.263 (1996) : Visioconférence sur RTC (10 à 20 kb/s)
MPEG-4 (1998) : 5 kb/s à 5 M bit/s (vidéo) 2 kb/s à 64 kb/s (audio)
MPEG-7 (2000) : norme pour le multimédia