## Slide 1: Réseaux informatiques locaux
Dr. Hafs T.
Chapitre 3.
Réseau
Ethernet

## Slide 2
Contenu de du Chapitre
Chapitre 3: Réseau Ethernet Présentation (Adressage et Trame Ethernet), méthode d’accès : CSMA/CD, règles et Lois pour le Réseau Ethernet, les formats des trames Ethernet, les topologies, câbles et connecteurs. Interconnexion, répéteurs, concentrateurs, pont, commutateurs. Notions sur l’évolution des réseaux Ethernet (Fast Ethernet et Gigabit Ethernet … etc.)

## Slide 3
MODES DE COMMUNICATION
Adresse pour la diffusion générale (broadcasting) : tous les bits à 1
Adresse pour la diffusion restreinte (multicasting:adresse de groupe) : bit I/G à 1
Adresse correspondant à un unique destinataire (unicasting) : bit I/G(Individual/Group) à 0

## Slide 4
L’encapsulation des données dans le modèle OSI

## Slide 5
Le modèle OSI et le modèle IEEE
l ’OSI est un modèle d'interconnexion normalisé à 7 couches, mais l'IEEE ne définit que les 2 premières couches ( physique et liaison). En effet, il n ’existe qu'un seul chemin possible entre 2 stations. Par contre, l'OSI peut prendre en compte, à partir de la couche 3, l'interconnexion de réseaux locaux, considérés comme des sous-réseaux.

## Slide 6
Norme 802.3
Développé à l’origine par le groupe DIX
Conception originale de R. Metcalfe (1976)
Introduction

## Slide 7: Principes
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
  N stations sur le même support
  une station écoute avant d’émettre
  si deux stations émettent simultanément, il y a collision
  une seule trame à un instant donné
  toutes les stations reçoivent la trame émise

## Slide 8: Principes
SUPPORT PARTAGE
  permet la diffusion
  bus passif
  bus linéaire
  bande de base (50 ohms, numérique)

## Slide 9: Principes
LES EQUIPEMENTS
  raccordés au bus par un transceiver
  chaque station a une adresse unique
  chaque station est à l’écoute des trames qui circulent sur le bus
  une station attend que le bus soit libre pour émettre
  si deux stations émettent simultanément, il y a collision et les trames sont inexploitables
  après collision, les stations réémettent selon un algorithme bien défini

## Slide 10: Ethernet : les raisons du succès
• Toutes les stations sont égales vis-à-vis du réseau : il n'y a pas de notion de maître/esclave
•La méthode d'accès employée est distribuée entre tous les équipements connectés
• Le mode de transmission est de type bidirectionnel alterné: les signaux transitent dans les deux sens, mais pas simultanément
• On peut relier ou retirer une machine du réseau sans perturber le fonctionnement de l'ensemble

## Slide 11: Principes de fonctionnement
Ethernet gère les collisions : CSMA /CD
  CSMA (Carrier Sense Multiple Acces - Accès multiple après écoute de porteuse)
  CD (Collision Detection - Détection de Collision)
- N stations sur le même support
- Une station écoute avant d’émettre
- Si deux stations émettent simultanément, il y a collision
- Une seule trame à un instant donné
- Toutes les stations reçoivent la trame émise

## Slide 12: Principes de fonctionnement
- Chaque station a une adresse unique
- Chaque station est à l’écoute des trames qui circulent sur le bus
- Une station attend que le bus soit libre pour émettre
- Si deux stations émettent simultanément, il y a collision et les trames sont inexploitables
- Après collision, les stations réémettent selon un algorithme bien défini
- Raccordés au bus par un transceiver
- égalitaire
- probabiliste
- performances variables

## Slide 13: Ethernet
La 10 Base FL définit
définit un support physique
fibre optique, insensible
aux perturbations
électromagnétiques.
La 100 Base T est étudiée par
par le sous-comité IEEE 802.3u
et reprend le câblage et le format
des trames de la 10 Base T.
Le gros problème vient de la
limitation des radiations
électromagnétiques imposées
par la législation.
3 standards Ethernet
100 Base T
100 Mb/s

## Slide 14: Topologie en 10 Base 5 (MAU)
Le TRANSCEIVERS permet de se raccorder facilement sur le câble tronc pour connecter une station
Il réalise une isolation électrique entre la station et le réseau
Le transceiver prend aussi le nom de MAU (Medium Access Unit)
LLC
Logical Link Control
MAC
Medium Access Control
Physique
AUI
Attachment Unit Interface
PMA
Physical Medium Attachment
MDI Medium Dependant Interface
Medium
MAU
Medium Attachment Unit
TRANSCEIVER
DTE
Data Terminal Equipment
Physique
Couche ISO 2

## Slide 15: Topologie en 10 base 5
Résistance de
terminaison
Résistance de
terminaison
Stations
Transceivers
Câble coaxial
Transceivers
Connectique AUI
AUI
Transceiver
Câble Backbone

## Slide 16: Fan Out en 10 Base 5
Le Fan Out ou multiplicateur d ’accès permet de connecter plusieurs utilisateurs via le câble AUI sur un seul transceiver
Fan Out
8 ports
Câbles AUI
Câble AUI
Transceiver
Medium
Vers les stations
Fan out
Câble AUI

## Slide 17: Topologie en 10 base 2
Résistance de
terminaison
Résistance de
terminaison
Stations
Raccords BNC en T
Câble coaxial RJ58 Thin
Connecteurs BNC
Té BNC
Impédance 50 Ohm

## Slide 18: Topologie en 10/100 base T
Hub ou Switch
exitste en 4, 8, 12, 24 points
Architecture en étoile
Raccordements par Hub et Switch
Cartes Ethernet
Raccordements AUI, BNC, RJ45
Connecteur RJ45 8 fils
Câble Ethernet 10 Base T

## Slide 19: La couche physique
  - détecter l'émission d'une autre station sur le médium (Carrier Sense), alors que la station est en écoute
  - détecter l'émission d'une autre station pendant que la station émet (Collision Detect)
  - transmettre et recevoir des bits sur le médium
Rôle
L’accès au bus se fait par transformateur

## Slide 20: La couche physique
  - Transmission d'un bit (requête MAC)
  - Réception d'un bit (requête MAC)
  - Attendre N bits (requête MAC)
  - Détection de porteuse (indication de la couche physique vers la couche MAC); la couche MAC doit déclencher la requête de réception d'un bit
  - Détection de collision (indication de la couche physique vers la couche MAC); générée uniquement pendant une transmission

## Slide 21: Les collisions
COLLISION : le problème
- Une station regarde si le câble est libre avant d’émettre
- Le délai de propagation n’est pas nul => une station peut émettre alors qu’une autre a déjà commencé son émission
- Les 2 trames se percutent : c’est la collision
- Plus le réseau est grand (nombre de stations), plus la probabilité d’apparition de collisions est grande

## Slide 22: Les collisions
COLLISION : la solution
- Limiter le temps pendant lequel la collision peut arriver
- Temps de propagation aller-retour d’une trame (Round Trip
Delay ou RTD) limité à 50 µs
- Ce délai passé, aucune collision ne peut plus arriver
la norme 802.3 définit un « Slot Time » d’acquisition du canal
égal à 51.2 µs ce qui correspond à une longueur de trame
minimum de 512 bits
- Une station doit donc écouter le signal « Collision Detection »
pendant 51.2 µs à partir du début d’émission

## Slide 23: Les collisions
TC (Tranche Canal) ou TS (Time Slot) : Durée nécessaire à une station pour que celle-ci soit certaine que son message a été transmis sans problème
Cette période est au minimum égale à 2 fois la durée maximale de propagation d ’un message sur le câble, entre les deux stations les plus éloignées.
Le calcul donne une durée maximum de propagation de 44.99us
La norme définit une équivalence légèrement supérieure équivalente à la transmission de 512 bits (ou 64 octets) à 10Mb/s soit 51,2us
Si le paquet transmis est plus petit, des bits de bourrage (Padding) sont introduits pour atteindre cette taille
Cette durée minimum a été introduite pour que toutes les stations se trouvent dans le même état à la fin d ’une transmission
La taille maximum d ’une trame a été fixée arbitrairement à 1518 octets (1500 données + 14 octets d ’en-tête + 4 octets de CRC)
En cas de collision détectée, les stations émettrices complémentent le message avec 32 bits de brouillage (Jamming). La trame brouillée peut être de taille inférieure à la trame minimum (64 octets)
TC (Tranche Canal) ou TS (Time Slot)

## Slide 24: Les collisions
TC (Trache Canal) ou TS (Time Slot)
Dans cet exemple, la durée d ’émission est inférieure à la durée Tranche Canal
  S2 a reçu correctement M1 mais pas M2
  S6 a reçu correctement M2 mais pas M1
  S3, S4 et S5 n ’ont reçu aucune trame correcte
C ’est pour cela que le message doit être d ’au moins 51,2us de durée
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
M1
M2
Collision

## Slide 25: Les collisions
TC (Tranche Canal) ou TS (Time Slot)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
M1
M2
Collision
Dans cet exemple, la durée d ’émission est supérieure à la durée Tranche Canal
  Les deux messages sont brouillés
Les deux messages sont annulés pour toutes les stations
Brouillage
Détection
de collision

## Slide 26: Les collisions
COLLISION : la détection
  - Si une station en train d’émettre détecte une collision, elle arrête son émission
  - Si une station en réception reçoit une trame inférieure à 72 octets, elle en déduit l’existence d’une collision
COLLISION : la gestion
  - En émission, la station aprés avoir détecté la collision (signal CD) la renforce en émettant 32 bits supplémentaires (jam)
  - En réception, la station n’a pas besoin de tester le signal CD car une trame accidentée a une longueur inférieure à 72 octets

## Slide 27: Les collisions
COLLISION : la réémission
  - La station attend R * 51.2s tel que 0 <= R < (2**i) –1
  - R étant un entier « Random » et i = min(n, 10)
  n = nombre de retransmissions déjà effectuées
  - Le nombre de réémissions est limité à 15

## Slide 28: BEB
En cas de collision, il faut que les stations réémettent sans créer de nouvelles collisions à l ’infini !
Il reste à définir des règles de réémission cohérentes…
L ’algorithme du BEB permet de tirer au sort la durée d ’attente avant la prochaine réémission
Descriptif de l ’algorithme du BEB
Chaque émetteur attend un nombre entier de Slot Time, tiré au sort (r * 51,2 us), avant de réémettre
l ’équation est 0 < r < 2k où k = min (n,10)
k est le nombre de collisions précédemment détectées, avec un maxi de 10
r, donné par un algorithme de génération aléatoire, varie donc de 0 à 1023 quand k=10
Algorithme du BEB Binary Exponential Backoff Retransmission selon une loi exponentielle binaire

## Slide 29: BEB
Algorithme du BEB Binary Exponential Backoff Retransmission selon une loi exponentielle binaire
Après l ’IFS (Inter Frame Space) , 2 stations A et B émettent en même temps… il y a collision
k passe à 1, r peut donc prendre une valeur 0 ou 1, Il y a 50% de risque de collision à la tentative suivante
Si il y a à nouveau collision, k passe à 2 et r peut être alors: 0, 1, 2 ou 4, le risque passe alors à 25%…. Etc
Dès que l ’émission réussit, k repasse à 0 pour la station concernée
Il y a 16 tentatives de réémission maximum. Après, le message est annulé

## Slide 30: BEB
Algorithme du BEB Binary Exponential Backoff Retransmission selon une loi exponentielle binaire
Après l ’IFS (Inter Frame Space) , 2 stations A et B émettent en même temps… il y a collision
k passe à 1, r peut donc prendre une valeur 0 ou 1, Il y a 50% de risque de collision à la tentative suivante
Si il y a à nouveau collision, k passe à 2 et r peut être alors: 0, 1, 2 ou 4, le risque passe alors à 25%…. Etc
Dès que l ’émission réussit, k repasse à 0 pour la station concernée
Il y a 16 tentatives de réémission maximum. Après, le message est annulé

## Slide 31: BEB algorithme
Algorithme d ’émission
Algorithmes CSMA/CD + BEB
Données à transmettre
Créer la trame
Transmission
en cours ?
Commencer la transmission
Collision
détectée ?
Transmission
finie ?
Brouillage
Comptabiliser la tentative
Calculer l ’attente
Attendre
Abandon: trop de tentatives
Transmission : OK
Trop de
tentatives ?
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

## Slide 32: BEB algorithme
Transmission
finie ?
réception d ’une trame
Commencer la réception
désassembler la trame
Erreur d ’alignement
erreur de CRC
indication des données
indication d ’erreur
fin de
réception ?
trame trop
courte ?
Adresse
reconnue ?
calcul du CRC ?
taille
correcte ?
multiple
de 8 bits ?
mauvais
Non
Non
Non
Non
correct
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
(collision)
Algorithme de réception
Algorithmes CSMA/CD + BEB

## Slide 33: Trame 802.3
Préambule : 7 octets
Délimiteur de début de trame : 1 octet
Adresse destination : 6 octets
Adresse source : 6 octets
Longueur données (2 octets)
Données (0-1500 octets)
Padding (0-46 octets)
Contrôle (4octets)
La trame 802.3

## Slide 34: Trame 802.3
FORMAT DE LA TRAME 802. 3 1/2
Délimiteur de début de trame (Start Frame Delimiter) :
8 bits = 10101011; permet aux autres stations d'acquérir la synchronisation caractère et la synchronisation trame.
Préambule : 56 bits = 7 X (1010101010), dure 5.6 s et permet aux autres stations d'acquérir la synchronisation bit.
Adresse destination :
adresse individuelle, pouvant être de classe "administrée localement" ou "globalement", adresse multicast, adresse broadcast.
Adresse source :
adresse physique de la station émettrice, c'est une adresse individuelle pouvant être de classe "administrée localement" ou "administrée globalement".

## Slide 35: Trame 802.3
Longueur du champ de données : valeur comprise entre 1 et 1500, indique le nombre d'octets contenus dans le champ suivant; si la valeur est supérieure à 1500, la trame peut être utilisée à d'autres fins (autre protocole que IEEE 802.3, permet la compatibilité avec ethernet).
Padding : contenu sans signification complétant à 64 octets la taille totale d'une trame dont la longueur des données est inférieure à 46 octets; en effet, une trame est considérée valide (non percutée par une collision) si sa longueur est d'au moins 64 octets; 46 <= (données + padding) <= 1500.
FORMAT DE LA TRAME 802. 3 2/2
Contrôle : séquence de contrôle basée sur un CRC polynomial de degré 32.
Sens de circulation des octets : selon la structure logique de la trame : préambule = premier octet émis, FCS = dernier octet émis.
Le sens de circulation des bits par octets se fait selon le schéma suivant : LSB first

## Slide 36: Trame ETHERNET
TRAME ETHERNET :
identique à la trame 802.3 sauf le champ type indiquant le type de protocole véhiculé dans le trame :
- Champ de 2 octets représenté sous la forme hexadécimale XX-YY ou XXYY.
- La valeur du champ type est normalement supérieure à 1500 c'est à dire la valeur maximum du champ longueur de données dans la trame IEEE; les valeurs connues sont :
    0806 : ARP, 0800 : IP
    6000 à 6009 : protocoles DEC,
    8019 : Apollo
      ...
- Pas de niveau 802.2
- Cohabitation possible entre Ethernet et IEEE 802.3,
- Ethernet est encore trés utilisé.

## Slide 37: Adressage
ADRESSAGE :
- Les adresses IEEE 802.3 ou Ethernet sont codées sur 48 bits (6 octets).
  syntaxe :
    08:00:20:09:E3:D8 ou 8:0:20:9:E3:D8
    ou 08-00-20-09-E3-D8 ou 08002009E3D8
- Adresse Broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Adresse Multicast: le premier bit d' adresse transmis est égal à 1 (le premier octet de l'adresse est impair) :
  09:00:2B:00:00:0F, 09:00:2B:01:00:00
- Adresse individuelle : comprend le premier bit transmis à 0 (premier octet d'adresse pair) :
  08:00:20:09:E3:D8 ou 00:01:23:09:E3:D5

## Slide 38: Adressage
- Localement : adresse significative pour le réseau sur lequel elle est connectée; le second bit d'adresse transmis est égal à 1 : le premier octet de l'adresse est égal à 02, 03, 06, 07, 0A, 0B, 0E, 0F ,12, etc.
- Globalement : cette adresse est dite universelle et est attribuée par l'organisme IEEE; le second bit d'adresse transmis est égal à 0 : le premier octet de l'addresse est égal à : 00, 01, 04, 05, 08, 09, 0C, 0D, 10, etc.
une adresse de station individuelle est administrée soit localement soit globalement :
l'organisme IEEE réserve des tranches d'adresses pour les constructeurs :
  00:00:0C:XX:XX:XX Cisco
  08:00:20:XX:XX:XX Sun
  08:00:09:XX:XX:XX HP

## Slide 39: Sous-couche MAC
  elle met en oeuvre le protocole CSMA/CD : elle est chargée de mettre en forme les trames de données avec détection des erreurs de transmission et de gérer la liaison canal en écoutant les signaux "Carrier Sense" et "Collision Detection" émis par la couche physique.
La sous-couche MAC
La couche MAC reçoit de la couche LLC des données à émettre. Son rôle consiste à:
  - ajouter préambule et SFD aux données de la couche LLC,
  - ajouter le padding si nécessaire,
  - ajouter les champs adresse source, adresse destinataire, longueur des données,
  - calculer le CRC et l'ajouter à la trame,
  - si le signal "Carrier Sense" est faux depuis au moins 9.6µs (espace inter-trame à respecter), transmettre la trame bit à bit à la couche physique,
  - sinon attendre que le signal "Carrier Sense" soit faux, attendre 9.6 µs et transmettre bit à bit à la couche physique.
Transmission d'une trame

## Slide 40: Sous-couche MAC
La couche MAC reçoit de la couche LLC une requête de réception de données:
- écoute du signal "Carrier Sense",
- réception des bits depuis la couche physique,
- élimine le préambule, le délimiteur de début de trame (SFD),
- élimine éventuellement le padding,
examine l'adresse destination dans la trame et si celle-ci inclut la station :
  - reconstruit les champs de la trame adresses source et destination, longueur des données et données,
  - transmet les champs reconstruits à la couche LLC,
  - calcule la séquence de contrôle et indique une erreur :
    - si la séquence est erronée,
    si la trame n'est pas un nombre entier d'octet (alignment error)
    - si la trame > 1526 octets (préambule/SFD compris)
    si la trame < 64 octets (trame victime de collision)
Réception d'une trame
La sous-couche MAC

## Slide 41: sous-couche LLC
- normalisée IEEE 802.2
- commune aux normes IEEE 802.3, 802.4 (token bus), 802.5 (token ring).
- Interface LLC / MAC = service sans connexion
- requête d'émission de données (LLC vers MAC),
- primitive d'indication de données (MAC vers LLC),
- primitive de confirmation d'émission de données (MAC vers LLC).
La sous-couche LLC

## Slide 42: 10 base 5 - Caractéristiques
Enveloppe
Blindage
Isolant
Ame
C’est un coaxial constitué d'une âme conductrice centrale et d'une masse tressée le tout isolé par un diélectrique.
Le câble "Ethernet"
Câble coaxial 10 base 5
    signal asynchrone à 10 MHZ, encodage Manchester,
    impédance 50 ohms, bande de base,
    niveaux 0V et -2V, propagation > 0.77 c
    délai de propagation < 21.65 bit times, longueur < 500 m
    réflexion du signal évitée par des bouchons (extrémités),
    marqué par un cercle tous les 2.5 m (Cf problèmes de réflexion) pour l'emplacement des répéteurs et transceivers,
    peut être composé de plusieurs sections de câble de longueur pré définies (Cf réflectométrie) 23.4m ou 70.2m ou 117m au moyen de connecteurs,
Caractéristiques de la norme IEEE 802. 3

## Slide 43: 10 base 5 - Spécifications
10 Mb/s, 500 m
gros câble (diamètre = 0,4 inch), thick ethernet
stations maximum
Topologie bus
transceiver vampire
terminaison 50 ohms
MAU séparés de 2,5 mètres avec connexion par prise vampire
couleur jaune recommandée
Spécifications de la norme IEEE 802. 3

## Slide 44: 10 base 5 - Transceivers
- également appelé Medium Attachment Unit ou MAU
- connecté au câble coaxial (10BASE5) par une prise vampire
- un câble spécifique appelé câble de descente (drop cable) relie le transceiver au contrôleur Ehernet de la station :
Les transceivers
Câble coaxial 10 base 5
Transceiver
Drop cable
Station
Transceiver
Câble
Backbone
Station

## Slide 45: 10 base 5 - Transceivers
- transmettre et recevoir les bits,
- détecter les collisions; la détection de collision est effectuée par comparaison entre les signaux émis et les signaux reçus pendant le RTD, le processus est analogique et nécessite un encodage approprié (Manchester)
- monitor
- jabber : limiteur de longueur de trame; si une trame est trop longue, il active le signal de présence de collision (Signal Quality Error ou Heart Beat).
Rôle du transceiver

## Slide 46: 10 base 5 - Transceivers
  - également appelé Attachment Unit
  Interface (AUI), ou câble de descente
  - relie le transceiver au coupleur
  - constitué de 4 ou 5 paires torsadées :
    1. une paire pour l'alimentation
    2. une paire pour les signaux de données en entrées
    3. une paire pour les signaux de données en sortie
    4. une paire pour les signaux de contrôle en entrées:
      transceiver prêt à émettre,
      transceiver non prêt à émettre,
      erreur de qualité de signal (SQE) émis sur détection de collision ou trame tronquée (jabber),
    5. une paire optionnelle pour les signaux de contrôle en sortie (coupleur --> transceiver) permettant de commander le transceiver :
      entrer en mode monitor,
      passer en mode normal,
      se rendre prêt à émettre.
  longueur maximum de 50 m,
  connecteur 15 pins (une paire protégée = 3 fils) dit "prise AUI" de chaque côté.
Le câble de transceiver
  câble de descente (drop cable)

## Slide 47: 10 base 2 - Spécifications
Spécifications 10 base 2
Câble coaxial RJ58 Thin
Impédance 50 Ohm
10 Mb/s, Baseband, 185 m
câble fin, thin ethernet, souple
raccordement transceiver en T, BNC
30 stations maximum, espacement >= 50 cm
terminaison 50 ohms
Topologie bus, stations en série
permet le chaînage des stations entres elles
économique, beaucoup de stations intégrant le transceiver

## Slide 48: Ponts
les trames A B ne sont pas
transmises sur le segment 2
les trames C D ne sont pas
transmises sur le segment 1
la distance entre A et D est en théorie
illimitée avec ponts et segments en cascade
les collisions sont filtrées.
A
B
C
Réseau 2
PONT
dispositif actif filtrant
permet d'augmenter la distance maximum entre deux stations
permet de diminuer la charge du réseau
Ponts
- fonctionnent aujourd'hui en "auto-apprentissage"
- découvrent automatiquement la topologie du réseau
- arbre recouvrant (spanning tree)
- fonctionne en "promiscuous mode"
-le pont construit au fur et à mesure une table de correspondance entre adresses sources et segments sur lesquels les trames correspondantes sont acheminées.
Réseau 1

## Slide 49
Technologie Ethernet
Normes
Appellation
Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
Débits
10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
1000 Mbps
802.3
802.3u
802.3z
802.3ab
10 Gigabit Ethernet
10000 Mbps
802.3ae
Médias utilisés
Coaxial/UTP/
Fibre optique
UTP / Fibre optique
Fibre optique
Câble UTP
Fibre optique

## Slide 50: Fast Ethernet : 100 Mb/s
Très ressemblant à Ethernet
1995, norme 802.3u
Même câbles (pas de coaxial)
CSMA/CD
Trame mini = 46 octets données
   5,12ms minimum
   Longueur max = 100 m
Inter-trame = 96 bits
   0,96ms

## Slide 51: Le Gigabit par seconde…
Norme 802.3z (1998) : Ethernet 1Gbps
Norme 802.3ae (2002) : Ethernet 10Gbps
(Presque) Compatible avec Ethernet
  CSMA/CD
  512 OCTETS minimum (4096 bits, 4,096ms)
   1 champ supplémentaire après le CRC
  96 OCTETS intertrame (768 bits, 0,768ms)

## Slide 52: 1000baseFx
2 Fibres optiques (gradient d’indice / monomode)
Transmission en bande de base
Encodage 8B10B
125MHz par fibre
Full Duplex (2000Mbps réels)
Longueur Maximale = 550 m / 5km

## Slide 53: 1000baseTx
4 paires torsadées
  En émission
  En réception
  En même temps !
   électronique de commande très complexe
   très sensible au bruits…
Câbles catégorie 5e, 6, ou 7
Longueur Maximale = 100 m

## Slide 54: 1000baseTx
Encodage PAM5
  -2V, -1V, 0, +1V, +2V
  signaux analogiques proches
   faible tolérance au bruit
  5 symboles  2 bits / symbole
  + correction d’erreurs
    54 = 625 symboles > 256=28 octets ≠
    Utilisation d’un treillis de Viterbi
  125MHz par paire torsadée (Et la FCC???)

## Slide 55: 1000baseTx
Extension de la trame
  Garantit la détection des collisions
  De 64 octets à 512 octets
   100m au lieu de 10m
MAIS
  Majorité de trames courtes
   padding (bourrage)
   perte de bande passante
   Pas meilleur que le 100baseTx….