## Slide 1
Université Badji Mokhtar Faculté des Sciences de l’Ingénieur
Département d’Electronique
Licence Electronique ELN3 TS
par
Dr. B. Boulebtateche
Traitement Numérique
du Signal

## Slide 2
CONTENU
Introduction au TNS.
Principes et opération du TNS.
Avantages et inconvénients du TNS.
Applications.
Conclusion.

## Slide 3
SIGNAL
Définition d’un Signal??
Rép: Tout phénomène physique qui transporte ou véhicule l’information d’une place vers une autre et représente comme une fonction de variables indépendentes telles que temps, distance, etc.

## Slide 4
C’est Quoi le Traitement du SIGNAL?
TRAITEMENT DU SIGNAL c’est l’analyse, l’interprétation et manipulation des signaux: son, images, mesures dependantes du temps et données de capteurs etc.
Types de traitement du signal:
Analogique
Numérique

## Slide 5
TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL
NUMERIQUE: utilise des signaux discrets pour représenter les données sous forme de nombres.
SIGNAL: Caractéristique (grandeur éléctrique ou effet physique) qui varie en fonction du temps ou espace véhiculant une information.
TRAITEMENT: suite d’opérations selon des instructions programmées.

## Slide 6
BESOIN de TRAITEMENT du SIGNAL
Distorsion
Traitement du signal

## Slide 7
PRINCIPE et OPERATION
Traitement numérique du signal est constitué de filtre anti-repliement ,CAN, processeur digital, CNA et un filtre de reconstruction.

## Slide 8: FILTRES
Principales Applications :
Séparation de Signaux
Restauration de Signaux
Exemple: enregistrement audio fait par un mauvais équipement est filtré pour obtenir le signal audio original (son de bonne qualité).
FILTRE
DIGITAL
RIF (FIR)
RII (IIR)
ANALOGUE

## Slide 9: FILTRES
Séparation de Signaux
Restauration de Signaux

## Slide 10
Autre exemple: retrait du flou (deblurring) dans une image résultant d’un foyer de lentilles mal reglé ou d’une camera en mouvement.
Ainsi ces problèmes peuvent être corrigés à l’aide de filtres analogiques ou numériques.

## Slide 11: FILTRES NUMERIQUES
Les filtres numériques sont très supérieurs concernant les niveaux de performance par comparaison aux filtres analogiques.
Traiter
Génerer
Données Numériques
Additionneur
Multiplieur
Unités de retard

## Slide 12: FILTRES NUMERIQUES
Les filtres numériques sont très supérieurs concernant les niveaux de performance par comparaison aux filtres analogiques.
Traiter
Génerer
Données Numériques

## Slide 13: AVANTAGES des FILTRES NUM.
Filtre numérique est robuste au:
Changements d’Environnement
Bruit et relativement Stable
Adaptation d’Impédance
Problèmes de calcul
Disponibilté de :
Filtrage Multiple
Différentes Formes de Réponses d’Amplitudes et de Phase .
Transportation et Reconfiguration Facile.

## Slide 14
ADVANTAGES OF DSP
Précision
Flexibilité
Opération facile
Multiplexage
Sauvegarde

## Slide 15
LIMITATIONS du TNS
Filtre Anti-repliement (Antialias)
Résolution Fréquentielle
Erreur de Quantification

## Slide 16
APPLICATIONS du TNS
Traitement d’Image
Application domestique
Téléphonie mobile
Communication
Parole et Musique
Biomédical
Radar et Sonar

## Slide 17
CONCLUSION
CONCLUSION:
Traitement Numérique – suite d’ instructions pour manipuler les nombres numériques.
TNS est employé dans tout les domaines des applications de tous les jours.
TNS (Digital Signal Processing (DSP)) est souvent utilisé dans les équipements moderne d’audio.
Capacité de stockage.

## Slide 30: Types de signaux
Signaux Analogiques
Tout signal ou variable qui est une représentation d’une autre quantité dépendant du temps de façon continue
  Mésure une quantité en termes d’autre quantité
  Exemples
    Aiguille du Speedometre comme fonction de la vitesse
    Volume Radio comme fonction de movement du bouton
t

## Slide 31: Types de Signaux
Signaux Numériques
Constitué de deux états seulement
  Etats binaires
  On et off
Computers ne traitent que les signaux numériques (discrétisés)
0
1

## Slide 32: Convertisseur Analogique Numérique (CAN)
CAN sous forme de Circuit Intégré

## Slide 33: Convertisseur Analogique-Numérique (CAN)
Un circuit intégré qui convertit un signal analogique (continu) en un signal numérique (discret)
Fait le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement du signal et sauvegarde de données

## Slide 34
t
Convertisseur Analogique-Numérique (CAN)
Un circuit intégré qui convertit un signal analogique (continu) en un signal numérique (discret)
Fait le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement du signal et sauvegarde de données

## Slide 35: Convertisseur Analogique-Numérique (CAN)
t
Un circuit intégré qui convertit un signal analogique (continu) en un signal numérique (discret)
Fait le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement du signal et sauvegarde de données

## Slide 36: Processus de Conversion CAN
Deux principales étapes:
Echantillonnage et Maintien
Quantification et Codage
t
t
Entrée: Signal Analogique
Echantillonneur et Maintien
Quantification
et
Codage
Convertisseur analogique-numérique

## Slide 37: Principe de CAN
t
Continuous Signal
Echantillonnage et Maintien
Measuring analog signals at uniform time intervals
  Ideally twice as fast as what we are sampling
Digital system works with discrete states
  Taking samples from each location
Reflects sampled and hold signal
  Digital approximation

## Slide 38: Principe de CAN
t
Echantillonnage et Maintien
Mésures prises sur le signal analogique à des intervalles de temps uniformes:
  Deux fois plus vite
Digital system works with discrete states
  Taking samples from each location
Reflects sampled and hold signal
  Digital approximation

## Slide 39: Principe de CAN
t
Echantillonnage et Maintien
Mésures prises sur le signal analogique à des intervalles de temps uniformes:
  Deux fois plus vite que le signal à échantillonner
Systèmes numériques fonctionnent à des états discrets
  Prenant un échantillon à chaque position
Reflects sampled and hold signal
  Digital approximation

## Slide 40: Principe de CAN
t
Echantillonnage et Maintien
Mésures prises sur le signal analogique à des intervalles de temps uniformes:
  Deux fois plus vite que le signal à échantillonner
Systèmes numériques fonctionnent à des états discrets
  Prenant un échantillon à chaque position
Résultat: signal échantillonné et bloqué
  Approximation numérique

## Slide 41: Principe de CAN
Quantification
Séparant le signal en valeurs discrètes de K incréments
K=2N
  N est le nombre de bits du CAN
Pas ou taille de quantification
  Q=(Vmax-Vmin)/2N
  Q est la Résolution
Codage
Affecter un seul code binaire à chaque état du signal d’entrée au microprocessor ou DSP

## Slide 42: Principe de CAN
Quantification & Codage
signal analogique original

## Slide 43: Principe de CAN
Quantification & Codage
signal analogique original
Utiliser codage à 2 bits
K=22 00 01
10
11
00
11
10
01

## Slide 44
Quantification & Codage
signal analogique original
Utiliser codage à 2 bits
K=22 00 01
10
11
00
11
10
01
Principe de CAN

## Slide 45
Quantification & Codage
signal analogique original
Utiliser codage à 3 bits
K=23 000 001
010
011
100
101
110
111
Principe de CAN

## Slide 46
Quantification & Codage
signal analogique original
Utiliser codage à 2 bits
Meilleur représentation de l’information d’entrée avec des bits additionnels
MCS12 a max de 10 bits
K=23 000 001
010
011
100
101
110
111
K=16 0000 K=… . .
.
1111
Principe de CAN

## Slide 47: Précision du CAN
La vitesse d’échantillonage, Ts
Sur la base du nombres de pas éxigé pour le processus de conversion.
La fréquence maximale qu’on peut mésurer sur le signal
Resolution, Q
Improves accuracy in measuring amplitude of analog signal
Limited by the signal-to-noise ratio (~6dB)
t
t
La précision d’un CAN est améliorée en augmentant:

## Slide 48: Precision du CAN
Résolution (bit depth), Q
Améliore la precision en mésurant l’amplitude du signal analogique
t
t
La precision d’un CAN est améliorée en augmentant :
La vitesse d’échantillonage, Ts
Sur la base du nombres de pas éxigé pour le processus de conversion.
La fréquence maximale qu’on peut mésurer sur le signal

## Slide 49: Causes d’erreurs du CAN
Repliement (Aliasing )---(échantillonnage))
  Se produit lorsque le signal d’entrée varie plus rapidement que la vitesse d’échantillonnage
  Doit suivre la Règle de Nyquist pour l’échantillonnage
    Connaitre la vitesse d’échantillonnage convenable
    Utiliser une fréquence d’échantillonnage au moins deux fois plus grande que la fréquence max contenue dans le signal analogique pour eviter le repliement spectrale (aliasing)
    fsample>2*fsignal
Erreur de Quantification---( résolution)
  Optimiser la résolution
  Depend du convertisseur CAN du microcontoller

## Slide 51: Effet du Reoliement ou Aliasing

## Slide 52: Simulation du Repliement avec Matlab
Signal d’entrée:
x = 0:.05:5; imagesc(sin((2.^x).*x))
Signal de sortie par Matlab :
Pourquoi?
Alias!
Nombre d’échantillons non suffisants

## Slide 53: Théorème d’échantillonnage
signal continu:
train d’impulsions (peigne de Dirac):
signal échantillonné:

## Slide 54: Théorème d’échantillonnage
Signal échantillonné:
Sauf si
Fréquence
d’échantillon

## Slide 55: Fréquence de Nyquist
si
Aliasing
ou Repliement
spectral
Quand peut-on reconstituer à partir de ?
Sauf si
(Fréquence de Nyquist)
On peut ainsi utiliser un filter passe-bas ideal :
Ensuite
et
La fréquence d’échantillonnage doit être supérieure à

## Slide 56: Effet du Repliement Spectral ou Aliasing qui apparait lors de l’enregistrement ( à 25 images par secondes) de la rotation d’une roue
Source de la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=HqKfCUW17QM

## Slide 57: Applications du CAN
CAN sont utilisés presque partout où il y’a un traitement numérique d’un signal analogique, sauvegarde, ou transfert sous forme digitale.
  Microphones
  Strain Gauges
  Thermocouple
  Multimeters numériques

## Slide 58: Types de CAN
Successive Approximation A/D Converter
Flash A/D Converter
Dual Slope A/D Converter
Delta-Sigma A/D Converter

## Slide 65: Fin de cette Partie MERCI