## Slide 1
CODAGE CONVOLUTIF

## Slide 2
Comme nous l’avons énoncé dans la partie précédente les méthodes de codage canal linéaire, qui font partie des codeurs en blocs, peuvent être classées en deux catégories:
1. Codage linéaire par blocs:
Comme par exemple
Codes cylindriques
BCH
Reed-Solomon
LDPC
…etc
2. Codage en treillis
Codage convolutif ou convolutionneI
TCM (modulation de code en treillis)
Codes turbo (SCCC ou PCCC)
Turbo TCM
GENERALITES

## Slide 3
CODAGE FEC |  |  |  |  | 
CODES EN BLOC |  |  |  |  | CODES CONVOLUTIFS
AUTRES | LINEAIRES |  |  |  | 
 | Non-cycliques | Polynomiaux cycliques |  |  | 
 |  | Golay | BCH |  | 
 |  |  | RS | BCH Binaire | 
GENERALITES
Pour mieux classer toutes les techniques de corrections d’erreurs sans voie de retour (le récepteur corrige sans avoir à demander un ré-envoie de type ARQ), connues sous le nom de FEC (Forward Error Correction) nous voir sur le tableau non-exhaustive suivant :
CLASSIFICATION DES METHODES DE CODAGE CANAL FEC

## Slide 4
Les canaux mobiles et/ou sans fil, à titre d’exemple, sont des environnements très hostiles, et pourtant les systèmes réels fonctionnent de manière satisfaisante. Ceci est dû surtout au codage de canal
Le codage de canal est utilisé pour détecter et souvent corriger les symboles reçus en erreur
La détection d'erreur peut être utilisée par le récepteur pour générer un ARQ1 (Automatic Repeat reQuest) vers l'émetteur pour une retransmission de la trame en erreur, comme dans les réseaux informatiques (stop & wait, go-back-n, protocoles de répétition sélective)
Lorsque la retransmission n'est pas une option : codage de correction d'erreur directe FEC (Forward Error Correction) , basé sur une redondance dans les données transmises pour que le récepteur détecte et corrige les erreurs
GENERALITES
1 Parmi les types de protocoles ARQ nous avons :
Stop-and-wait ARQ ;
Go-Back-N ARQ ;
Selective Repeat ARQ.

## Slide 5
Un codeur de bloc linéaire est une transformation linéaire Fk2 Fn2
Qu'en est-il de l'utilisation d'un système linéaire et invariant dans le temps (SLIT) pour le codage? Un peu à l’image d’un filtre où l’entrée est le message et la sortie est le code ou bits de Parité (ce qui sera transmis ne contient pas les bits du message)…!
Pour le codage convolutif on peut voir une similitude avec la convolution d'une séquence de blocs d'informations {mi} avec une matrice G de réponses impulsionnelles, appelée matrice de transfert, pour générer une séquence de blocs codés {ci}.
Les codes convolutifs considèrent les petits k et n, mais introduisent de la mémoire dans le processus de codage d'une séquence de blocs consécutifs.
GENERALITES

## Slide 6
Pour le codage en bloc, notamment le codage linéaire, il s’agit de générer à partir des bits du message (par exemple de taille k) des bits de code (de taille n) formés des bits de message et des bits de contrôle ou de parité ( de taille n-k).
En ce qui concerne les codes convolutifs sont un peu comme les codes de bloc quant à la transmission de bits de parité qui sont calculés à partir des bits de message. Mais, contrairement aux codes de bloc sous forme systématique, les bits de message ne sont pas envoyés.
Dans un code convolutionnel, on n'envoie que les bits de parité.
Le codeur utilise une fenêtre coulissante (“sliding window”) pour calculer un ou plusieurs bits de parité en combinant différents sous-ensembles de bits du message dans la fenêtre coulissante. La combinaison est un simple ajout dans F2 (c'est-à-dire l'addition modulo 2, ou de manière équivalente, une opération ou exclusive ).
GENERALITES

## Slide 7
La fenêtre coulissante permet donc de sélectionner chaque fois les bits de message qui vont participer aux calculs de parité
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
Longueur de contrainte K
Message bits:
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE

## Slide 8
Sortie: 0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
K = 4
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P[0]= 0
Message
bits:
Calcul du bit de Parité par la fenêtre coulissante ou (“sliding window”)
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University

## Slide 9
Sortie: 01
Message
bits:
Calcul du bit de Parité par la fenêtre coulissante ou (“sliding window”)
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
K = 4
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P[1] = 1

## Slide 10
Sortie: 010
Message
bits:
Calcul du bit de Parité par la fenêtre coulissante ou (“sliding window”)
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
K = 4
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P[2] = 0

## Slide 11
Sortie: 0100
Message
bits:
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
K = 4
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P[3] = 0
Calcul du bit de Parité par la fenêtre coulissante ou (“sliding window”)

## Slide 12
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
Calcul de plusieurs bits de Parité par la fenêtre coulissante
Sortie: ….11
12
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P1[3] = 1
+
P2[3] = 1
Message
bits:

## Slide 13
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
Calcul de plusieurs bits de Parité par la fenêtre coulissante
Sortie: ….1100
13
Message
bits:
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P1[4] = 0
+
P2[4] = 0

## Slide 14
EXEMPLE DE LA FENETRE COULISSANTE
Source : Cours de Kyle Jamieson
Princeton University
Calcul de plusieurs bits de Parité par la fenêtre coulissante
Sortie: ….110001
14
Message
bits:
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …..
+
P1[5] = 0
+
P2[5] = 1

## Slide 15
ETAT DE L’ENCODEUR
Le bit d'entrée et les bits K-1 de l'état actuel déterminent l'état au prochain cycle d'horloge/
Nombre d’états = 2K-1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
Etat
Longueur de contrainte K
Bit d’entrée

## Slide 16
ETAT DE L’ENCODEUR
Le bit d'entrée et les bits K-1 de l'état actuel déterminent l'état au prochain cycle d'horloge/
Nombre d’états = 2K-1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
Etat
Longueur de contrainte K
Bit d’entrée
Si la longueur de contrainte K est plus grande alors :
Plus de redondance,
Meilleures possibilités de correction d'erreurs

## Slide 17
TRANSMISSION DES BITS DE PARITE
Dans un code convolutionnel, (ou convolutif) de type non systématique (il existe les deux cas) on n'envoie que les bits de parité qui sont calculés à partir des bits de message (non pas le message lui-même). En effet, Chaque bit de message est «réparti» sur k bits de la séquence de bits de parité en sortie.
Si les bits de Parité sont générés par un seul générateur (une seule sortie) alors on doit les transmettre tels qu’ils ont été générés :
p0(0)p0(1)p0(2)  100
Si les bits de Parité sont générés par deux générateurs (deux sorties) alors on doit les entrelacer pour les transmettre :
p0(0) p1(0) p0(1) p0(1) p0(2) p0(2)  110001

## Slide 18
TRANSMISSION DES BITS DE PARITE
Dans un code convolutionnel, (ou convolutif) de type non systématique (il existe les deux cas) on n'envoie on n'envoie que les bits de parité qui sont calculés à partir des bits de message (non pas le message lui-même). En effet, Chaque bit de message est «réparti» sur K bits de la séquence de bits de parité en sortie.
Si les bits de Parité sont générés par un seul générateur (une seule sortie) alors on doit les transmettre tels qu’ils ont été générés :
p0(0)p0(1)p0(2)  100
Si les bits de Parité sont générés par deux générateurs (deux sorties) alors on doit les entrelacer pour les transmettre :
p0(0) p1(0) p0(1) p0(1) p0(2) p0(2)  110001
  Plus de sorties améliorent la correction des erreurs mais fait diminuer le rendement !

## Slide 19
Mot code : C = (X1 Y1 X2 Y2 … Xj Yj …)
Avec Xj = Information
Yj = Contrôle
Le rendement du code est :
La longueur de contrainte du code est :
Linéarité : les mots de code associés à une combinaison linéaire de séquences d’entrée correspondent à la combinaison linéaire des mots de code de chacune des ces séquences.
Stationnarité : Lorsqu’un message source, décalé dans le temps, est envoyé sur l’encodeur, on doit retrouver à la sortie, le mot de code correspondant décalé de la même manière dans le temps.
Code convolutif systématique : le mot de code doit contenir les bits d’informations
PROPRIETES DU CODAGE CONVOLUTIF

## Slide 20
PROPRIETES DU CODAGE CONVOLUTIF
NSC : Non Systematic Coder ou encore codeur non systématique
RSC : Recursif Systematic Coder ou Codeur récursif systématique
Les codes convolutifs peuvent être systématiques ou non systématiques, les codes non systématiques sont plus puissants,
Le terme systématique signifie, comme pour les codes en blocs linéaires, que les bits d’entrée du codeurs, à savoir les bits du message, se retrouvent en sortie du codeur,
Quant au terme récursif , signifie que à séquence passant dans les registres à décalages est alimentée à l’instant T par le contenu de ces registres.
NSC vs RSC

## Slide 21
PRINCIPE DU CODAGE CONVOLUTIF
REGISTRE A DECALAGE
Le message x(n) est généralement une suite binaire qu’on peut alors mettre sous la forme:
Le codeur qui engendre un code convolutif comporte un effet de mémoire (Registre à décalage). Le mot code ne dépend pas que du bloc de k symboles entrant, mais aussi des m mots de code qui l’ont précédé, stockés dans un registre.
Registre à (m+1)k étages
message x(n)
Bloc de k éléments binaires
Sorties pi(n)
Blocs de n éléments binaires
Un registre à décalage introduit un retard unitaire que l’on notera D
g(n) : les coefficients binaires du polynôme générateur du codeur à registre de décalage
D : représente un retard unitaire (comparable à z-1 pour les filtres numériques)

## Slide 22
PRINCIPE DU CODAGE CONVOLUTIF
Exemple 1 : NSC
D
+
p0(n)=x(n)+x(n-1)+x(n-2)
1+D+D2 : Polynôme générateur
111 : Polynôme générateur sous forme binaire
p1(n)=x(n)+x(n-2)
1+D2 : Polynôme générateur
101 : Polynôme générateur sous forme binaire
x(n)
D
+
Dès lors pour cet exemple, nous pouvons déduire sa fonction de transfert H(D) en fonction du retard unitaire D en concaténant les matrices de transfert intermédiaires.
Dans cette exemple nous avons deux matrices intermédiaires car nous avons une seule entrée et deux sorties. Chaque entrée/sortie donne une matrice intermédiaire.
La matrice de transfert donne la relation entrée-sortie sous forme matricielle. On l’écrit pour chaque étage de sortie.
La matrice de transfert globale aura donc k lignes (nombre d’entrées et (m+1)n colonnes (nombre de sorties). Dans notre exemple k=1 et (m+1)n =2

## Slide 23
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 1 : NSC
D
+
p0(n)=x(n)+x(n-1)+x(n-2) mod 2
1+D+D2 : Polynôme générateur
111 : Polynôme générateur sous forme binaire
p1(n)=x(n)+x(n-2) mod 2
1+D2 : Polynôme générateur
101 : Polynôme générateur sous forme binaire
x(n)
D
+
Pour ce premier exemple la matrice de transfert H peut être écrite en fonction du retard unitaire D, ou bien directement en binaire:
Remarque : dans cet exemple il s’agit d’un code convolutif non systématique NSC (non-systematic convolutional code)

## Slide 24
D
+
p0(n)=x(n)+x(n-1)+x(n-2)+ x(n-2)
1+D+D2+D3 : Polynôme générateur
1111 : Polynôme générateur sous forme binaire
k = 1 ; n = 2 ; m = 3
p1(n)=x(n)+x(n-2)+x(n-3)
1 +D2+D3: Polynôme générateur
1011 : Polynôme générateur sous forme binaire
x(n)
D
+
D
p1(n)
p0(n)
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 2 : NSC

## Slide 25
D
D
D
p2(n) = x0(n) + x0(n-2)
p1(n) = x0(n-1) + x1(n-1) + x0(n-2)
p0(n) = x1(n) + x0(n-1)
k = 2, n = 3, m = 2
Matrices de transfert intermédiaires
Matrice de transfert globale
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 3 : NSC

## Slide 26
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 4 : RSC
Avant d’étudier cet exemple RSC, commençons d’abord par expliquer le cas d’une rétroactioon (voir figure suivante):
Ceci, permet au système de diffuser des informations extrinsèques de manière avantageuse sur les composants du décodeur d'accréditation sans augmenter son retard D
Polynôme générateur à action directe sous forme binaire est : G1 = [1 0] ou en core G(D)=1 car y=x
Générateur de rétroaction polynôme sous forme binaire est G2 = [1 1 ] ou encore G’D)=1+ D, car y=x+p

## Slide 27
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 4 : RSC
Polynôme générateur à action directe sous forme binaire est : G1 = [1 0 1]
Générateur de rétroaction polynôme sous forme binaire est G2 = [1 1 1]
Maintenant, avec le même raisonnement pour notre exemple de RSC, nous aurons:

## Slide 28
x(n)
D
+
D
p1(n) : bits systématiques
p0(n)
+
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 5 : RSC
Dans cet exemple nous allons étudier un code convolutif récursif systématique ou RSC (Recursive Systematic Code), appelé aussi code RSC (1,5/7).
Pour ce code Convolutif récursif : la séquence y(n) qui passe dans le 1er registre à décalage est alimentée à l’instant T par x(n) et aussi par le contenu de ce registre lui-même.
Dans ce type de codeur RSC, à l’image des filtres numériques RIF, sa fonction de transfert sera sous forme d’un rapport de deux polynôme en D chacun (D : retard unitaire)
y(n)
y(n-2)
y(n-1)

## Slide 29
x(n)
D
+
D
p1(n) = x(n)
p0(n)
+
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXEMPLE 5 : RSC
Dans cet exemple nous allons étudier un code convolutif récursif systématique ou RSC (Recursive Systematic Code), appelé aussi code RSC (1,5/7).
y(n)
y(n-2)
y(n-1)
C’est ce qui défini un code systématique : présence des bits du message x(n) dans pi(n) à savoir les bits de Parité qui seront transmis
Cette expression nous donnera le numérateur de la fonction de transfert
Cette expression nous donnera le dénominateur de la fonction de transfert
La matrice de transfert globale , ou génératrice, formée par la concaténation de deux matrices (pour p1 et p2) contient l’identité 1, due à p1(n), car le codeur est systématique

## Slide 30
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 31
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 32
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 33
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 34
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 35
REPRESENTATION MATRICIELLE D’UN CODE CONVOLUTIF
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
S’agit il d’un NSR ou d’un RSC ?
Quel est son rendement ?
Trouvez sa matrice de transfert G

## Slide 36
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
Dans un codeur convolutif, chaque bloc de n éléments binaires à sa sortie dépend :
  Du bloc de k éléments binaires présents à son entrée,
  Des m blocs de k éléments binaires contenus dans sa mémoire.
  Ces m. k éléments binaires définissent l’état du codeur.
Pour représenter et modéliser un code convolutif nus pouvons également utiliser les chaînes de Markov, à l’aide du diagramme d'état.
Ceci, nous permet de calculer la fonction de transfert du code utilisée entre autre pour connaitre la distance minimale du code.
Les états de la chaîne de Markov sont ceux du registre à décalage et les transitions sont données par les différentes sorties du codeur.

## Slide 37
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
État ‘00’
État ‘11’
État ‘01’
État ‘10’
11
01
11
00
10
10
01
EXEMPLE
Entrée = 1
Entrée = 0
Chaîne de Markov ou diagramme d’état du code convolutif :
de rendement ½
de longueur de contrainte 3,
G = (7,5)

## Slide 38
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
État ‘00’
État ‘11’
État ‘01’
État ‘10’
11
01
11
00
10
10
01
EXEMPLE : CALCUL DE LA DISTANCE
Entrée = 1
Entrée = 0
Nous allons analyser en détail cet exemple de code avec le diagramme d’état dans les pages suivantes.
La distance minimale est le poids du chemin partant de ‘00’ et y revenant le plus vite possible (le nombre de bits = 1 dans ce chemin):
Poids = 5
dmin = 5
Possibilité de 5 détection d’erreurs
02 corrections

## Slide 39
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
0/00
Etat de départ
Exemple: K = 3, code rate = ½,
  Il y’a 2K-1 états = 4 états
  Etats étiquetés avec (x[n-1], x[n-2])
  Arcs étiquetés avec x[n]/p0[n]p1[n]
  Générateurs: g0 = 111, g1 = 101
  msg = 101100
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis:
x(n-1)
0
+
p0(n) = 0
p1(n) =0
x(n-2)
0
+
x(n)
0

## Slide 40
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
0/00
1/11
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*0 mod 2
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11
Etat de départ
0
+
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*0 mod 2
0
+
1
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*0 mod 2
p1(n) =1
p0(n) = 1
L’instant j

## Slide 41
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
0/00
1/11
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*0 mod 2
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11
Etat de départ
1
+
0
+
L’instant j+1

## Slide 42
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
0/00
1/11
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*0 mod 2
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10
Etat de départ
1
+
0
+
0
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*0 mod 2
L’instant j
p1(n) =0
p0(n) = 1

## Slide 43
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
0/00
1/11
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*0 mod 2
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10
Etat de départ
0
+
1
+
L’instant j+1

## Slide 44
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
01
0/00
1/11
1/00
0/10
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*1 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*1 mod 2
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00
Etat de départ
0
+
1
+
1
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*1 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*1 mod 2
10
p1(n) =0
p0(n) = 0
L’instant j

## Slide 45
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
0/00
1/11
1/00
0/10
P0[n] = 1*1 + 1*0 + 1*1 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*0 + 1*1 mod 2
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00
Etat de départ
1
+
0
+
L’instant j+1

## Slide 46
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
0/00
1/11
1/01
1/00
0/10
P0[n] = 1*1 + 1*1 + 1*0
P1[n] = 1*1 + 0*1 + 1*0
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01
Etat de départ
1
+
0
+
1
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*0 mod 2
P1[n] = 1*1 + 0*1 + 1*0 mod 2
p1(n) =1
p0(n) = 0
L’instant j

## Slide 47
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
11
0/00
1/11
1/01
1/00
0/10
P0[n] = 1*1 + 1*1 + 1*0
P1[n] = 1*1 + 0*1 + 1*0
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01
Etat de départ
1
+
1
+
L’instant j+1

## Slide 48
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
11
0/00
1/11
1/01
0/01
1/00
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*1
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*1
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01 01
Etat de départ
1
+
1
+
0
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*1 mod 2
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*1 mod 2
p1(n) =1
p0(n) = 0
L’instant j
01

## Slide 49
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
11
0/00
1/11
1/01
0/01
1/00
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*1 + 1*1
P1[n] = 1*0 + 0*1 + 1*1
Generators: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01 01
Etat de départ
0
+
1
+
L’instant j+1

## Slide 50
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
10
01
11
0/00
1/11
1/01
0/01
0/11
1/00
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*0 + 1*1
P1[n] = 1*0 + 0*0 + 1*1
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01 01 11
Etat de départ
0
+
1
+
0
P0[n] = 1*0 + 1*0 + 1*1 mod 2
P1[n] = 1*0 + 0*0 + 1*1 mod 2
p1(n) =1
p0(n) = 1
L’instant j
00

## Slide 51
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
11
0/00
1/11
1/01
0/01
0/11
1/00
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*0 + 1*1
P1[n] = 1*0 + 0*0 + 1*1
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
msg = 101100
Transmis: 11 10 00 01 01 11
Etat de départ
0
+
0
+
0
L’instant j+1

## Slide 52
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
00
10
01
11
0/00
1/11
1/01
0/01
0/11
1/00
0/10
P0[n] = 1*0 + 1*0 + 1*1
P1[n] = 1*0 + 0*0 + 1*1
Generateurs: g0 = 111, g1 = 101
Etat de départ
La distance minimale est le poids du chemin partant de ‘00’ et y revenant le plus vite possible (le nombre de bits = 1 dans ce chemin):
Poids = 5
dmin = 5
Possibilité de 5 détection d’erreurs
02 corrections
CALCUL DE LA DISTANCE

## Slide 53
EXERCICE
Soit le code convolutif suivant :
Représentez ce code par son diagramme d’état
Trouvez sa matrice de transfert G
Quel est son rendement ?
msg = 101100
Transmis: ?
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF

## Slide 54
EXERCICE
DIAGRAMME D’ETAT D’UN CODE CONVOLUTIF
Soit le code convolutif suivant :
Représentez ce code par son diagramme d’état
Trouvez sa matrice de transfert G
Quel est son rendement ?
msg = 101100
Transmis: ?

## Slide 55
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
La sortie d’un codeur convolutif dépend de son entrée et de ses états. C’est pourquoi il est facile d’utiliser des représentations graphiques pour mieux étudier et modéliser ce type de codeurs.
Un code convolutif peut être représenté par trois graphes équivalents mais différents :
le diagramme d’états,
l’arbre du code,
le treillis du code et.
Dans l’arbre le sommet représente un état possible du codeur. Une arrête symbolise une transition d’un état à l’autre.
Classiquement l’arbre commence à son sommet par l’état 0 (le registre à décalage est initialisé à 0).

## Slide 56
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
Dans l’arbre le sommet représente un état possible du codeur.
Une arrête symbolise une transition d’un état à l’autre.
Classiquement l’arbre commence à son sommet par l’état 0 (le registre à décalage est initialisé à 0).
Tout chemin dans l’arbre du code est une séquence possible (un mot de code) à la sortie du codeur convolutif.

## Slide 57
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101
0
+
0
+
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
00

## Slide 58
0
+
0
+
0
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  | 00 | 
00
0
0
L’instant j
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 59
0
+
0
+
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  | 00 | 
00
00
L’instant j+1
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 60
0
+
0
+
1
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  | 00 | 
 |  | 11 | 
00
00
1
1
L’instant j
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 61
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101
1
+
0
+
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  | 00 | 
 |  | 11 | 
00
00
10
L’instant j+1

## Slide 62
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  | 00 | 
 |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 11 | 
 |  | 11 |  |  |  | 
00
00
00
10
10
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 63
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  | 00 | 
 |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 | 
 |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 10 | 
00
00
00
01
10
10
11
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 64
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 65
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 66
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Calcul de la distance minimale:
Partant de l’état ‘00’ , il existe deux chemins pour atteindre l’état ‘00’. Mais seul le chemin qui correspondra à des entrées qui ne sont pas toutes nulles sera pris en considération.
Chemin en rouge = 110111
Poids = 5  dmin = 5
CALCUL DE LA DISTANCE

## Slide 67
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 68
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 69
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 70
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 71
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 72
ARBRE D’UN CODE CONVOLUTIF
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 
 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
11
11
11
11
Message à coder = 101100
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘101100’ est
‘11011111’
????????????????
2ème EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 73
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
Nous avons déjà indiqué qu’un code convolutif peut être représenté par trois graphes équivalents mais différents :
le diagramme d’états,
l’arbre du code,
le treillis du code et.
Le treillis est obtenu en repliant l’arbre sur sa largeur, par fusion des sommets représentant le même état au même instant.
Le diagramme d’états est obtenu en repliant le treillis sur sa longueur, par fusion des sommets représentant aussi le même état, à des instant différents.
Le treillis est surement l’outil graphique le plus performant pour représenter et modéliser un code et concevoir des algorithmes de décodage.

## Slide 74
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs : g0 = 111, g1 = 101
0
+
0
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j

## Slide 75
0
+
0
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
00
01
10
11
t = j
0
0
0
L’instant j
À l’instant t=j, l’entrée est 0
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 76
0
+
0
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
L’instant j+1
À l’instant t=j+1
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 77
0
+
0
+
1
1
1
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j
À l’instant t=j, l’entrée est 1
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 78
1
+
0
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j+1
À l’instant t=j+1
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 79
0
+
0
+
0
0
0
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
À l’instant t=j+1, l’entrée est 0 alors qu’à l’instant j l’entrée était 0
L’instant j+1
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 80
0
+
0
+
0
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j+2
À l’instant t=j+1, l’entrée est 0 alors qu’à l’instant j l’entrée était 0
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 81
0
+
0
+
1
1
1
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j+1
À l’instant t=j+1, l’entrée est 1 alors qu’à l’instant j l’entrée était 0
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 82
1
+
0
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j+1
À l’instant t=j+1, l’entrée est 0 alors qu’à l’instant j l’entrée était 1
0
0
1
01
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 83
0
+
1
+
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
L’instant j+2
À l’instant t=j+1, l’entrée est 0 alors qu’à l’instant j l’entrée était 1
01
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 84
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
01
10
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
À l’instant t=j+1, l’entrée est 1 alors qu’à l’instant j l’entrée était 1
1
+
0
+
L’instant j+1
1
1
0
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 85
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
01
10
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
À l’instant t=j+1, l’entrée est 1 alors qu’à l’instant j l’entrée était 1
1
+
1
+
L’instant j+2
P0[n] = (1*x[n] + 1*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
P1[n] = (1*x[n] + 0*x[n-1] + 1*x[n-2]) mod 2
Générateurs: g0 = 111, g1 = 101

## Slide 86
x(n-1)
+
x(n-2)
+
x(n)
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
11
00
11
00
01
10
01
10
11
00
11
00
01
10
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
01
01
10
10
Après (m + 1) décalages, quel que soit l’état initial du codeur, le motif du treillis se répète
On continu ainsi …………..

## Slide 87
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
11
00
11
00
01
10
01
10
11
00
11
00
01
10
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
01
01
10
10
Comme pour le diagramme en arbre, partant de l’état ‘00’ à l’instant t = j, il existe deux chemins pour atteindre l’état ‘00’ à l’instant t = j + 3
00 00 00
Chemin 1
11 01 11
Chemin 2 ; w = 5
dmin = 5
CALCUL DE LA DISTANCE

## Slide 88
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 89
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE

## Slide 90
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
01
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE
11

## Slide 91
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE
01
11

## Slide 92
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
11
Message à coder = 1001
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘1001’ est
‘11011111’
1er EXEMPLE DE CODAGE
01
11
11

## Slide 93
CODE CONVOLUTIF SOUS FORME TREILLIS
11
00
11
00
11
00
11
00
01
10
01
10
11
00
11
00
01
10
00
01
10
11
t = j
t = j+1
t = j+2
t = j+3
t = j+4
01
01
10
10
2ème EXEMPLE DE CODAGE
Message à coder = 101100
00
1  10 (11)
0  01 (01)
0  00 (11)
 10 (11)
Le mot de code associé à ‘101100’ est
‘11011111’
????????????????

## Slide 94
DECODAGE CONVOLUTIF
Les deux principales techniques de décodage des codes convolutifs sont :
le décodage de Viterbi
le décodage séquentiel.
Chacune de ses techniques consiste à trouver un chemin particulier (le message transmis), dans un graphe orienté où on assigne aux branches des métriques ou valeurs de vraisemblance entre les données reçues et les données qui auraient pu être transmises.
L’objectif général du décodeur se résume donc à déterminer avec la plus grande fiabilité et le minimum d’efforts le chemin de métrique minimale. Ce chemin est la séquence décodée.

## Slide 95
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A chaque instant, deux branches appartenant à deux chemins différents, convergent vers chaque noeud.
De ces deux chemins, l’un est plus vraisemblable, c’est-à-dire se trouve à une distance plus petite de la séquence reçue, que l’autre chemin.
Les distances étant additives, il est possible de ne conserver en chaque nœud que le chemin le plus vraisemblable, appelé survivant.
Si deux chemins sont aussi vraisemblables, un seul chemin est arbitrairement conservé.

## Slide 96
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
Supposons que la séquence à l’entrée du codeur soit ‘1 0 0 1’.
Si le codeur est dans l’état ‘00’ à l’instant initial,
la séquence correspondante en sortie du codeur est ’11 01 11 11’.
Considérons un canal binaire symétrique introduisant une erreur en position 4.
La séquence reçue à l’entrée du décodeur est ’11 00 11 11’.
Voici le déroulement de l’algorithme de Viterbi :

## Slide 97
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
(2)
(0)
Mot reçu : ‘11’
Deux branches partent de l’état ‘00’. Elles sont respectivement à la distance 2 et 0 du premier couple binaire reçu. Reportons ces deux distances, appelées métriques de branche sur le treillis.
A l’instant t = 0 :

## Slide 98
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(4)
(2)
(0)
(1)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’
Évaluons la distance entre le deuxième couple binaire reçu et les quatre branches qui partent des états ‘00’ et ‘10’, puis reportons ces quatre métriques sur le treillis.
En sommant les métriques de branches appartenant à un même chemin, nous obtenons les métriques cumulées.
Nous avons désormais quatre chemins qui permettent d’accéder, en t = 2, aux quatre états possibles du codeur.
A l’instant t = 1 :

## Slide 99
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
00
00
01
10
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.

## Slide 100
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
00
00
01
10
(4)
(5)
(2)
(5)
(1)
(2)
(3)
(2)
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.

## Slide 101
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
00
01
10
(5)
(2)
(5)
(2)
(3)
(2)
(1)
3. En chaque nœud, ne retenir que le survivant.

## Slide 102
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.
3. En chaque nœud, ne retenir que le survivant.
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
00
10
(2)
(5)
(3)
(2)
(1)
(2)

## Slide 103
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.
3. En chaque nœud, ne retenir que le survivant.
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
10
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)

## Slide 104
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.
3. En chaque nœud, ne retenir que le survivant.
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
(1)
(2)
(2)
(2)

## Slide 105
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 2 :
Il existe désormais deux chemins qui convergent vers chaque nœud du treillis.
On va donc :
1. Calculer les métriques de branche.
2. Calculer les métriques cumulées pour chaque chemin atteignant en t = 3, un nœud donné du treillis.
3. En chaque nœud, ne retenir que le survivant.
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’
(1)
(2)
(2)
(2)

## Slide 106
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
A l’instant t = 3 :
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
11
t = 4
(1)
(2)
11
(2)
(2)
01
(2)
(3)
(1)
(3)
01
Mot reçu : ‘11’ ‘00’ ‘11’ ‘11’
On procède de la même façon

## Slide 107
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
11
t = 4
(1)
(2)
11
(2)
(2)
01
(2)
(3)
(1)
(3)
01
Finalement, le chemin le plus vraisemblable est celui qui arrive en ‘10’.

## Slide 108
DECODAGE CONVOLUTIF
ALGORITHME DE VITERBI
00
11
00
01
10
11
t = 0
t = 1
00
11
t = 2
(2)
(0)
01
10
11
t = 3
(2)
(1)
11
(4)
(1)
01
10
11
t = 4
(1)
(2)
11
(2)
(2)
01
(2)
(3)
(1)
(3)
01
Finalement, le chemin le plus vraisemblable est celui qui arrive en ‘10’.
En remontant le treillis de la droite vers la gauche, on voit que la séquence la plus vraisemblable est celle qui part de ‘00’ à t = 0 et qui arrive à ‘10’ à t = 4. Elle correspond au code vraisemblablement émis : ‘11 01 11 11’.
Ce code correspond à une séquence sur l’entrée du codeur égale à ‘1001’. L’erreur en position 4 est donc corrigée.

## Slide 109
PRINCIPE DES TURBO-CODESI
un turbo-code est construit comme l'association de deux petits codes convolutifs, généralement de type récusive systématique (RSC), similaires à ceux que nous venons de voir, liés par une fonction de permutation temporelle encore appelée « entrelacement » ou interleavear.
Soit R1 et R2 les débits de code du code RSC1 et du code RSC2 respectivement. Supposons que R1 = R2 = 1/2. Le taux de codage global sera R = 1/3.? En ponctuant le code RSC1 et le code RSC2, nous pouvons avoir R1 = R2 = 2/3 et le taux de codage global est R = 1/2.? L'entrelacement non uniforme est préféré. La taille de l'entrelaceur M est critique.
Encoder 1 = RSC1
Encoder 2 = RSC2
Puncturing and multiplexing : poinçonnage et multiplexage: Le multiplexage seul peut réduire le rendement du codeur. Le poinçonnage, consiste à ne garder à tout instant que l’un des bits envoyés par les deux codeurs, peut augmenter le rendement.

## Slide 110
Poinçonnage : appelé aussi Perforation (Puncturing) permet donc de créer un code de rendement m / n à partir d' un rendement, par exemple 1 / n code. Ceci, par la suppression de certains bits dans la sortie du codeur. Les bits sont supprimés selon une matrice de perforation d’où le nom de cette méthode.
Le pinçonnage dans les Codes convolutifs est largement utilisé dans la télédiffusion numérique (Digital Video Broadcasting) par satellite.
PRINCIPE DES TURBO-CODESI
PINCONNAGE
Par exemple, si nous voulons faire un code avec un

## Slide 111
PRINCIPE DES TURBO-CODESI
A propos des deux encodeurs RSC1 et RSC2, nous pouvons par exemple prendre un cas simple (déjà vu au début de cette présentation)
Il s’agit du ‘’half rate RSC code RSCCC(2,1,2)
Le RSCCC(2,1,2) seul n'est pas puissant, mais avec deux RSCCC(2,1,2) parallèles concaténés, ⇒ très puissant code turbo.