## Slide 1
COMPRESSION D’IMAGES PAR LES METHODES BASEES SUR LA DWT

## Slide 2: La DWT est une transformation. Une compression basée sur la DWT peut utiliser le principe de Compression par transformée.
Transformation
Quantification
Codage entropique
Image
111010010010…..
Schéma générale de compression d’image par transformée
INTRODUCTION

## Slide 3
Transformation
Quantification
Codage entropique
Stockage ou transmission
Transformation inverse
Déquantification
Décodage entropique
Changement d’espace de représentation
Changement d’espace de représentation
Compression sans pertes
Codeur
Décodeur
Introduction à la compression d’images
Principe d’une compression basée sur la transformation
INTRODUCTION

## Slide 4
GENERALITES SUR LES ONDELETTES

## Slide 5
L’analyse spectrale à base de la transformée de Fourier présente plusieurs limitations en particulier, elle se prête mal à l’analyse des signaux non-stationnaires. En effet, la TF détecte la présence des composantes fréquentielles d’un signal sans pouvoir les localiser dans le temps.
GENERALITES SUR LES ONDELETTES

T
temps
fréquence
Spectre
 bandes fréquentielles présentent dans le signal analysé
Dans l’exemple ci-dessus, la TF nous permet de détecter la présence des différentes composantes fréquentielles du signal mais elle ne peut pas préciser les instants de leurs présences ou leur disparitions dans le signal.
Pour pallier à cet inconvénients une transformée de Fourier à court terme a été proposée

## Slide 6
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
La transformée de Fourier à court terme ou TFCT (STFT : Short-Time Fourier Transform) est un outil pertinent utilisé en particulier pour le traitement des signaux audio notamment les signaux de parole.
Cette transformation fait partie des transformations temps-fréquences qui spécifient une amplitude complexe en fonction du temps et de la fréquence pour tout signal.
Pour étudier cette transformation, supposons que nous avons un signal discret x(n) d’une durée assez longue (N: nombre d’échantillons important). Au lieu d’appliquer la TFTD (Transformée de Fourier à temps discrets) sur tout le signal nous allons le ‘’morceler’’ en petits blocs à l’aide d’une fenêtre w(n) (par exemple une fenêtre de Hamming de M échantillons où M << N) et on appliquera la TFTD à chacun de ces blocs séparément (deux TFTD successives sont espacées de R échantillons) :
où

## Slide 7
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Si la fenêtre utilisée pour découper le signal en segments, vérifie bien la condition:
= 1
Et en sachant que chaque segment du signal aura une TFTD de la forme :
Alors la somme de toutes les TFTD des différents segments du signal sera égale
Ce qui nous permet de vérifier, quand la contrainte sur la fenêtre est vérifiée, que :

## Slide 8
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
temps
La fenêtre w(n-mR) avec différents décalages R
Durée fixe d’une fenêtre
Principe d’une transformée de Fourier à court terme
Le choix de la taille de la fenêtre est pertinent …..!
Les fenêtres présentent souvent des chevauchements entre elles.

## Slide 9
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Le choix de la taille de la fenêtre est pertinent et il pose problème lorsqu’il doit être fixe, en effet :
une faible taille de fenêtre favorisera la résolution fréquentielle au détriment de la résolution temporelle. C’est-à-dire risque de non stationnarité.
dans le cas contraire, on aura une mauvaise résolution fréquentielle pour une bonne résolution temporelle
C’est ce qu’on appelle habituellement ‘’Principe d’incertitude d’Heisenberg’’ : impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence .
Résolution temporelle σt et fréquentielle σf vérifient :
TAILLE DE FENETRE FIXE : PROBLEME

## Slide 10
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
C’est ce qu’on appelle habituellement ‘’Principe d’incertitude d’Heisenberg’’ : impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence .
TAILLE DE FENETRE FIXE : PROBLEME
On représentera la "localisation temps-fréquence" d'un atome de base (par exemple un détail dans un signal) sous forme d'une "boîte de Heisenberg", située dans le plan temps fréquence, qui est un rectangle de dimensions égales aux deux résolutions centré sur le point de coordonnées (centre temporel, centre fréquentiel).
Avec une transformée de Fourier à court terme on gardera la même résolution temporelle t et fréquentielle f sur toute la durée du signal et pour localiser toutes les composantes fréquentielles quelles que soient leurs largeurs spectrales …..!

## Slide 11
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
Différentes fenêtres peuvent être utilisées :
fenêtre rectagulaire
fenêtre de Hamming
Fenêtre de Hanning
Fenêtre de Bartlett
….etc
  Cependant, la TFTC présente aussi un inconvénient majeure à savoir la taille de la fenêtre est fixe. Evidemment, que nous pouvons la choisir, mais durant toute la durée de l’analyse du signal, la fenêtre gardera la même taille . Or un signal, souvent non stationnaire, peut présenter une variabilité qui évolue fortement dans le temps . Alors si on choisit :
  une fenêtre de taille faible nous allons favoriser les détails rapides du signal
  dans le cas contraire nous n’allons plus pouvoir localiser dans le temps ces mêmes détails rapides.
  La solution est de choisir une fenêtre de taille variable

## Slide 12
TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
FENETRE DE TAILLE FIXE vs FENETRE DE TAILLE VARIABLE
Pour mieux expliquer la différence entre une taille fixe et une taille variable de la fenêtre d’analyse, reprenons le principe des boîtes de Heisenberg pour les deux cas:
CAS DE LA TRANSFORMEE DE FOURIER A COURT TERME
CAS DE LA TRANSFORMEE EN ONDELETTES

## Slide 13
TRANSFORMEE EN ONDELETTES CONTINUES
Comme pour toutes les transformations, il s’agit dans de projeter un signal ou une fonction à analyser, représenté initialement dans un domaine direct (par exemple le domaine temporel), dans un autre domaine dit ‘’domaine transformé’’ en utilisant une base de fonctions élémentaires souvent orthogonales (dans les cas des ondelettes nous pouvons utiliser des fonctions biorthogonales). Cette base de fonctions va fournir le noyau de la transformation (Transform Kernel):
Transformation directe
Transformation inverse
Où (f,t) : le noyau de la transformation

## Slide 14
La famille des ondelettes est obtenue à partir d’une ondelette mère notée a,b(t) (a=b=1 pour l’ondelette mère) par dilatation-translation (en variant a et b). Cette ondelette mère est sous la forme:
où
Les coefficients d'ondelettes ( ) dépendant de deux paramètres a et b : a étant le facteur d'échelle et b le facteur de translation.
Toutes ondelettes générées ont la même énergie que l’ondelette mère.
La transformée en ondelettes (TO) d’un signal x(t) peut donc être définie comme la projection sur la base de ces fonctions ondelettes:
FONDEMENTS MATHEMATIQUES

## Slide 15
Les fonctions sont obtenues à partir de la dilatation et de la translation de la fonction ou ondelette mère . Les fonctions sont par conséquent parfois appelées les ondelettes filles. Ces fonctions forment souvent une base orthogonale, c'est-à-dire que :
Remarques:
xy désigne un produit scalaire entre x et y
a1,a2 désigne le symbole de Kronecker, tel qu’il est égal à 1 pour a1=a2 et 0 ailleurs
FONDEMENTS MATHEMATIQUES

## Slide 16
Une ondelette mère (t) doit vérifier certaines propriétés :
elle doit être absolument intégrable et de carré sommable (énergie finie)
Sa transformée de Fourier doit être nulle pour toutes les pulsations  < 0
elle doit être admissible : donc elle doit se comporter comme un filtre passe-bande
décroit suffisamment autour de 0. Elle joue le rôle d’un filtre passe-bande et donc la transformée en ondelettes est obtenue par un produit de convolution entre le signal x(t) et la réponse impulsionnelle de ce filtre à savoir l’ondelette
L’ondelette est oscillante, d’où son nom
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
PROPRIETES

## Slide 17
  Condition d'admissibilité
La fonction ondelette doit vérifier un certain nombre de propriétés. La première d'entre elles se nomme condition d'admissibilité.
Soit , alors:
Cette condition permet d'analyser le signal, puis de le reconstruire sans perte d'information. La condition d'admissibilité implique en outre que la transformée de Fourier de l'ondelette à la fréquence du continu (pour ) doit être nulle.
Cette équation montre que doit être à moyenne nulle. L’ondelette est donc une fonction à largeur temporelle finie possédant un caractère oscillatoire. On est donc bien en présence d'une petite onde ou une ondelette
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
PROPRIETES

## Slide 18
  Inversibilité
Tout comme la transformée de Fourier, la transformée en ondelettes est inversible.
Avec
Où la transformée de Fourier de
FONDEMENTS MATHEMATIQUES
  Linéarité, invariance par dilatation et translation:
  La transformée en ondelettes est une application linéaire.
  Elle est également invariante par dilatation et translation.
  Mais, cette propriété n’est pas valable dans le cas de la transformée en ondelettes discrète
PROPRIETES

## Slide 19
Jean Morlet, qui inventa le mot ‘’ondelette’’, avec Alex Grossmann sont les pionniers dans le domaine de l'analyse des ondelettes .
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
L’ondelette de Morlet se présente donc comme un cosinus modulé en amplitude par une gaussienne. Ce qui explique et vérifie qu’elle a un spectre à bande étroite comme un filtre passe-bande.
ONDELETTE DE MORLET

## Slide 20
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
C’est une ondelette relativement simple obtenue comme étant une dérivée seconde d’une Gaussienne.
ONDELETTE CHAPEAU MEXICAIN

## Slide 21
L’ondelette mère (t) qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceaux et la fonction d’échelle qui lui est associée (t) est une fonction paire:
EXEMPLES D’ONDELETTES
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 22
L’ondelette mère (t) qui génère les ondelettes de Haar est une fonction constante par morceaux et la fonction d’échelle qui lui est associée (t) est une fonction paire:
EXEMPLES D’ONDELETTES
les ondelettes de Haar sont alors Les fonction ψj,k(t) définies par :
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 23
Ondelettes de Haar ψ0,1 et ψ1,1
EXEMPLES D’ONDELETTES
t
ONDELETTES DE HAAR

## Slide 24
Ingrid Daubechies a cherché a construire des bases d’ondelettes orthogonales à support compact et à m moments nuls, définissant une transformée en ondelettes discrète.
Par exemple l’ondelette de Daubechies de longueur 4, notée D4.
vecteur d’échelle= (h0,h1,h2,h3)
vecteur d’ondelette= (g0,g1,g2,g3) = (h3,−h2,h1,−h0)
Calcul des coefficients hn
EXEMPLES D’ONDELETTES
Ce qui nous donne :
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 25
L’ondelette de Daubechies de longueur 2, notée 2
EXEMPLES D’ONDELETTES
3
2
Ensuite, Daubechies a construit des ondelettes à support compact les plus symétriques possibles appelées Symmlets.
Les symmlets ont le même nombre m de moments nuls que les ondelettes de Daubechies pour un support donné
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 26
l’ondelette de Daubechies de longueur 2, notée D2
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D2
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db2/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 27
l’ondelette de Daubechies de longueur 3, notée D3
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D3
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db3/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 28
L’ondelette de Daubechies de longueur 4, notée D4
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D4
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db4/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 29
L’ondelette de Daubechies de longueur 5, notée D5
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D5
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db5/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 30
L’ondelette de Daubechies de longueur 6, notée D6
EXEMPLES D’ONDELETTES
Fonction d’échelle (t)
Ondelette , D6
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/db6/
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 31
Les coiflets
Coifman a proposé à Daubechies de construire une famille telle que la fonction d'échelle ait elle aussi des moments nuls: ce qui nous donne alors Les coiflets
EXEMPLES D’ONDELETTES
ONDELETTES DE DAUBECHIES

## Slide 32
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
L'ondelette mère peut être interprétée comme une sinusoïde fenêtrée et pondérée (comme l'ondelette de Morlet). Donc la transformée en ondelettes peut être considérée comme une sorte de transformée de Fourier à court terme.
En effet, le paramètre d'échelle d'une transformée en ondelettes est analogue à la fréquence dans une transformée de Fourier.
Comme nous l’avons présenté au début de ce cours, la transformée en ondelettes continues est donnée par l’expression suivante :
Le noyau de la transformée en ondelettes (t) est appelé l'ondelette mère (exemple Morlet, haar, …), et il a généralement un spectre à bande étroite.
ondelette de Morlet (t), ondelette de Morlet (t/2), ondelette de Morlet (t/4)

## Slide 33
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
La transformée en ondelette continue apparait donc comme un filtrage simultané de x(t) par des filtres dont les réponses impulsionnelles (t/a) présentent des échelles a différents (effets de dilatation et d’élargissement de ces réponses impulsionnelles en fonction du facteur d’échelle a).
En remplaçant (t/a) par les réponses impusionnelles h(nakT-t) et avec quelques changement de variables, nous pouvons réécrire cette transformée en ondelettes sous forme discrète par :
En réalité la transformée en ondelette continue est un produit de convolution.
Où n et k sont des entiers discrets et h() est l'ondelette mère, considérée ici comme une réponse impulsionnelle de filtre (continue).

## Slide 34
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
Dans un banc de filtres en ondelettes discrètes, chaque signal de base est interprété comme la réponse impulsionnelle d'un filtre passe-bande dans un banc de filtres à Q constant (constant-Q filter bank : liée principalement à la transformée en ondelettes de Morlet) représentés par :
Domaine temporel
Domaine fréquentiel
Ainsi, le filtre kème canal Hk() est obtenu en mettant à l'échelle de fréquence (et en normalisant l'énergie) le filtre du canal 0 H0(). Le facteur d'échelle de fréquence est bien entendu égal à l'inverse du facteur temps-échelle.
BANCS DE FILTRES DISCRETS

## Slide 35
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
BANCS DE FILTRES DISCRETS
Les ondelettes dyadiques sont des ondelettes dont la dilatation vérifie une propriété permettant d'implémenter les transformées par des bancs de filtres. La définition des ondelettes dyadiques est basée sur le principe des multirésolutions.
H0(z)
H1(z)
G0(z)
G1(z)
2
2
2
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
y0(n)
y1(n)
y’0(n)
y’1(n)
Banc de filtres à deux canaux à échantillonnage critique
SYNTHESE
ANALYSE
+
Lorsqu'en plus h0 = g0 et h1 = g1, on parle de filtres miroirs en quadrature (QMFB)
Un reconstruction parfaite est obtenue si les filtres h1 et g1 se déduisent facilement des filtres h0 et g0, à partir de :

## Slide 36
h0
h1
g0
g1
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
SYNTHESE
ANALYSE
+
hN-1
gN-1
2N
xN-1(n)
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
4
2
4
2N
Structure d’un banc de filtres à ondelettes discrètes pour a=2 (dyadique ou banc de filtres d'octave ''). Les filtres de synthèse gk peuvent être utilisés pour créer un banc de filtres biorthogonaux. Si les hk sont orthonormés, alors gk = hk.
BANCS D’ONDELETTES DISCRETS DYADIQUES

## Slide 37
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
TFCT VS DWT
Pour mieux comprendre l’intérêt d’une analyse spectrale à l’aide d’une DWT par rapport à la transformée de Fourier à court terme (TFCT), regardons de plus près ces deux représentations temps/fréquences de chacune.
Transformée de Fourier à court terme Banc de filtres d'ondelettes dyadiques

## Slide 38
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
L’analyse multi-résolution ou AMR revient à projeter de l’ espace vectoriel des fonction réelles et de carré intégrable E=L2(R), sur des sous-espaces vectoriels Vj de E. Autrement dit, l’AMR de E=L2(R) est une suite croissante Vj, j∈Z de sous-espaces vectoriels fermés de E=L2(R), où Vj  Vj+1 , pas d’intersections entre tous les Vj et leurs unions est dense dans E.
Les ondelettes dyadiques : suppriment la redondance mais pas de garanties de construire des bases d’ondelettes orthonormées,
Multi-résolution : formalisme général pour construire des bases d’ondelettes orthonormées
Donc l’AMR implique que le signal, à une résolution donnée, contient toutes les informations du signal aux résolutions plus grossières, donc l’espaceV0 est contenu dans V1
MULTIRESOLUTION

## Slide 39
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
MULTIRESOLUTION
Définition et formalisme Mathématique de l’AMR

## Slide 40
L'analyse multirésolution (AMR) dyadique construit une succession d'intervalles de fréquence sous la forme de (π/2j, π/2j-1); j = 1, 2,…, m dont les largeurs de bande sont divisées par deux à plusieurs reprises dans la descente des hautes fréquences vers basses fréquences. Les transformées en ondelettes dyadiques sont donc des échantillonnages en échelle des transformées en ondelettes suivant une suite géométrique de raison 2.
Cet exemple montre lareprésentation des différents intervalles de fréquences obtenu pour un niveau de décomposition égal à 3
Elle s'implémente par des bancs de filtres à reconstruction parfaite.
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
0
8
4
2


Bandes spectrales:
MULTIRESOLUTION

## Slide 41
Exemple d’une DWT 1D (Analyse et Synthèse) à 3 niveaux
Décomposition: Analyse
Reconstruction : Synthèse
Analyse spectrale de la décomposition
f : fréquence
0 fe/8 fe/4 fe/4 fe/2
Bande Approximation
Bande détail 3
Bande détail 2
Bande détail 1
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
MULTIRESOLUTION

## Slide 42
Détail de niveau1
Détail de niveau2
Approximation
Décomposition ou analyse
Reconstruction ou synthèse
Signal original
Signal Reconstruit
Les réponses impulsionnelles des paires des filtres d’analyse (décomposition) et de synthèse (reconstruction) sont reliées par les relations suivantes :
Une transformée en ondelette discrète est caractérisée aussi par le nombre de niveaux de décomposition que l’on note par exemple m. On obtiendra alors pour un n niveaux de décompositions:
Une approximation (les basses fréquences) composée de N/2m échantillons (où N est le nombre d’échantillons du signal original
m détails (les hautes fréquences à des niveaux différents) composés respectivement de N/2, N/4, N/8 …., N/2m échantillons
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 43
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES
Ondelettes orthogonales et biorthogonales
Dans la transformée en ondelettes orthogonales, on utilise le même filtre (mêmes ondelettes) pour l’analyse et la synthèse.
Une ondelette mère associée à une base d’ondelettes orthogonales doit vérifier un ensemble de contraintes théoriques assez forte. En effet, l n’existe pas d’ondelettes réelles orthogonales à support compact et moments nuls excepté l’ondelette de Haar.
En revanche si on n’impose pas que l’ondelette d’analyse soit égale à celle de synthèse il est possible de construire des ondelettes birothogonales sym ́etriques avec plus d’un moment nul.
Construction similaire aux ondelettes orthogonales. Il faut trouver deux filtre h0 et h1 tels que

## Slide 44
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 1.3 (bior1.3)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior1.3/

## Slide 45
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 1.5 (bior1.5)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior1.5/

## Slide 46
EXEMPLES D’ONDELETTES BIORTHOGONALES
Biorthogonal 2.2 (bior2.2)
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
ANALYSE
SYNTHESE
Fonction d’échelle (t)
Ondelette 
http://wavelets.pybytes.com/wavelet/bior2.2/

## Slide 47
  Implémentation DWT 2D (images) 1 seul niveau par banc de filtres 1D
1
Décomposition 1D des lignes
2
Décomposition 1D des colonnes
1er niveau de décomposition pour une image
LL0: Image originale N×N. LL1, HL1, LH1 et HH1 respectivement les composantes Bas-Bas, Haut-bas, Bas-haut et Haut-haut, chacune de taille N/2×N/2.
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 48
Identique à un système de sous-bande hiérarchique
  Les sous-bandes sont espacées logarithmiquement en fréquence
  Les sous-bandes résultent de l'application séparable de filtres
LL1
LH1
HL1
HH1
Premier Niveau
LH1
HL1
HH1
Deuxième Niveau
LL2
LH2
HL2
HH2
  Implémentation DWT 2D (images) plusieurs niveaux par banc de filtres 1D
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 49
  Implémentation DWT 2D (images) plusieurs niveaux par banc de filtres 1D
ONDELETTES DISCRETES DWT 2D

## Slide 50
Source : Wikipédia
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image à un seul niveau de décomposition
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 51
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image à deux niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 52
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à 1 seul niveau de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 53
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à deux niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
TRANSFORMEE EN ONDELETTES DISCRETES

## Slide 54
  Exemple de décomposition d’image par DWT2D
  Image Lena à quatre niveaux de décomposition
Source : Wikipédia
ONDELETTES DISCRETES DWT 2D

## Slide 55
La transformation en ondelettes version lifting est un processus permettant entre autres d’optimiser le nombre d’opérations à exécuter. Il s’agit grosso modo d’intervertir les phases de filtrage et de sous-échantillonnage.
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
H0(z)
H1(z)
G0(z)
G1(z)
2
2
2
2
x(n)
x’(n)
x0(n)
x1(n)
y0(n)
y1(n)
y’0(n)
y’1(n)
+
Parmi les limitations du schéma conventionnel d’une DWT (schéma ci-dessous), utilisant les bancs de filtres, est que l’on effectue un sous-échantillonnage par deux après une opération de filtrage (passe-bas et passe-haut). C’est donc une pure perte de la moitié du coût de calcul effectué par le filtrage

## Slide 56
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
D’autre part, les filtres numériques utilisés, souvent des RIF, ont des coefficients à virgule flottante ce qui donne des sorties à virgule flottante aussi.
Quand les données d'entrée sont une suite d'entiers (exemple des images numériques), les sorties filtrées ne sont plus des entiers et doivent, par conséquent, être arrondies (on prend par exemple la partie entière) pour les besoins du codage entropique. Cette opération d'arrondi entraîne une perte d'information ce qui ne peut être toléré pour le codage sans perte.
Ainsi, pour que notre codage ait le moins de perte, W. Sweldens a introduit le concept du schéma de lifting. Ce concept a permis la construction des transformées en ondelettes de seconde génération qui lient des entrées entières à des sorties entières.

## Slide 57
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Comme nous venons de voir le schéma conventionnel pour l’implémentation d’une DWT est un banc de filtres comprenant un filtre passe-bas et un filtre passe-haut.
Les filtres numériques utilisés, souvent des RIF, ont des coefficients à valeurs réelles, donc les sorties seront également des valeurs réelles (à virgule flottante). Alors, s’il s’agit par exemple d’une image où les niveaux de gris des pixels sont des entiers (de 0 à 255 généralement), les sorties filtrées ne sont plus des entiers et doivent, par conséquent, être arrondies. Cette opération d'arrondi entraîne une perte d'information ce qui ne peut être toléré pour le codage sans perte.
Ainsi, pour que le codage ait le moins de perte, W. Sweldens a introduit le concept du schéma de lifting. Ce concept a permis la construction des transformées en ondelettes de seconde génération qui lient des entrées entières à des sorties entières.

## Slide 58
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Comme le montre le schéma de principe de cette transformation, une première étape consiste à:
calculer la transformée en ondelettes classique (lazy wvelet), qui décompose le signal en des échantillons pairs et impairs ,
puis d'améliorer ses propriétés en alternant les étapes de prédiction et de mise à jour:
    L'étape de prédiction consiste à appliquer un filtre aux échantillons pairs et soustraire le résultat des échantillons impairs,
    L'étape de mise à jour fait exactement l'opération contraire : appliquer un filtre aux échantillons impairs et soustraire le résultat des échantillons pairs.
P : Etape prédiction
M : Etape Mise à jour
Approximation
Détail

## Slide 59
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
Après L étapes de prédiction / mise à jour, les échantillons pairs représentent les coefficients d'approximation alors que les échantillons impairs représentent les coefficients hautes fréquences.
P : Etape prédiction
M : Etape Mise à jour
Approximation
Détail

## Slide 60
SCHEMA DE LIFTING DE LA DWT
La DWT inverse sous forme lifting est représentée par le schéma suivant:

## Slide 61
ALGORITHME DE COMPRESSION EZW
Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 62
Double objectif
Obtention de la meilleure qualité d'image pour un débit binaire donné
Accomplir cette tâche de manière intégrée
Qu'est-ce que ‘’Embedded Zerotree Wavelet’’ (EZW)?
Un algorithme de codage imbriqué (embedded coding algorithm)
2 propriétés, 4 caractéristiques et 2 avantages
Qu'est-ce que le codage intégré?
Représentant une séquence de décisions binaires qui distinguent une image de l'image «nulle»
Similaire dans l'esprit aux représentations binaires de précision finie du nombre réel
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 63
A typical low-bit rate image coder
  Large bit budget spent on encoding the significance map
True cost of encoding the actual symbols:
Total Cost = Cost of Significance Map
+ Cost of Nonzero Values
Binary decision as to:
whether a coefficient has a zero or nonzero quantized value
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 64
What is zerotree?
  A new data structure
  To improve the compression of significance maps of wavelet coefficients
What is insignificant?
a wavelet coefficient x is said to be insignificant with respect to a given threshold T if :
|x| < T
Zerotree is based on an empirically true hypothesis
Parent-child dependencies (descendants & ancestors)
Scanning of the coefficients
An element of a zerotree for threshold T
A zerotree root
IF:
A wavelet coefficient at a coarse scale is insignificant with respect to a given threshold T,
THEN:
All wavelet coefficients of the same orientation in the same spatial location at finer scales are likely to be insignificant with respect to T.
Parent:
The coefficient at the coarse scale.
Child:
All coefficients corresponding to the same spatial location at the next finer scale of similar orientation.
Parent-child dependencies of subbands
Scanning rule:
No child node is scanned before its parent.
Scanning order of the subbands
A coefficient x is
IF
itself and all of its descendents are insignificant with respect to T.
An element of a zerotree for threshold T is
IF
It is not the descendant of a previously found zerotree root for threshold T.
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 65
Encoding
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 66: SAQ (3-1)
Successive-Approximation Quantization (SAQ)
  Sequentially applies a sequence of thresholds T0,···,TN-1 to determine significance
Thresholds
  Chose so that Ti = Ti-1 /2
  T0 is chosen so that |xj| < 2T0 for all coefficients xj
Two separate lists of wavelet coefficients
  Dominant list
  Subordinate list
Dominant list contains:
The coordinates of those coefficients that have not yet been found to be significant in the same relative order as the initial scan.
Subordinate list contains:
The magnitudes of those coefficients that have been found to be significant.
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 67
SAQ (3-2)
Dominant pass
Subordinate pass
Encoding process
During a dominant pass:
coefficients with coordinates on the dominant list are compared to the threshold Ti to determine their significance, and if significant, their sign.
During a subordinate pass:
all coefficients on the subordinate list are scanned and the specifications of the magnitudes available to the decoder are refined to an additional bit of precision.
SAQ encoding process:
FOR I = T0 TO TN-1
Dominant Pass;
Subordinate Pass (generating string of symbols) ;
String of symbols is entropy encoded;
Sorting (subordinate list in decreasing magnitude);
IF (Target stopping condition = TRUE) break;
NEXT;
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 68
SAQ (3-3)
Decoding
  Each decode symbol, during both passes, refines and reduces the width of the uncertainty interval in which the true value of the coefficient ( or coefficients, in the case of a zerotree root)
Reconstruction value
  Can be anywhere in that uncertainty interval
  Practically, use the center of the uncertainty interval
Good feature
  Terminating the decoding of an embedded bit stream at a specific point in the bit stream produces exactly the same image that would have resulted had that point been the initial target rate
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 69: Adaptive Arithmetic Coding
Based on [3], encoder is separate from the model
  which is basically a histogram
During the dominant passes
  Choose one of four histograms depending on
    Whether the previous coefficient in the scan is known to be significant
    Whether the parent is known to be significant
During the subordinate passes
  A single histogram is used
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 70: Relationship to Other Coding Algorithms
Relationship to Bit Plane Encoding (more general & complex) (all thresholds are powers of two and all coefficients are integers)
  Most-significant binary digit (MSBD)
    Its sign and bit position are measured and encoded during the dominant pass
  Dominant bits (digits to the left and including the MSBD)
    Measured and encoded during the dominant pass
  Subordinate bits (digits to the right of the MSBD)
    Measured and encoded during the subordinate pass
a) Reduce the width of the largest uncertainty interval in all coefficeints
b) Increase the precision further
c) Attempt to predict insignificance from low frequency to high
Item PPC EZW
1) First b) second a) First a) second b)
2) No c) c)
3) Training needed No training needed
Relationship to Priority-Position Coding (PPC)

## Slide 71
A Simple Example (2-1)
Only string of symbols shown (No adaptive arithmetic coding)
Simple 3-scale wavelet transform of an 8 X 8 image
T0 = 32 (largest coefficient is 63)
Example
15 14
49 10
3 -12
-14 8
14 -13
-9 -7
63 -34
-31 23
5 -7
-12 7
3 9
3 2
6 -1
4 -2
7 13
3 4
3 6
-2 2
3 6
-4 4
0 4
0 3
4 6
3 -2
2 -3
-1 47
6 4
5 6
-3 2
5 11
-5 9
3 0
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 72
A Simple Example (2-2)
First dominant pass
First subordinate pass
Example
15 14
49 10
3 -12
-14 8
14 -13
-9 -7
63 -34
-31 23
5 -7
-12 7
3 9
3 2
6 -1
4 -2
7 13
3 4
3 6
-2 2
3 6
-4 4
0 4
0 3
4 6
3 -2
2 -3
-1 47
6 4
5 6
-3 2
5 11
-5 9
3 0
Magnitudes are partitioned into the uncertainty intervals [32, 48) and [48, 64), with symbols “0” and “1”.

## Slide 73
12-byte header
  Number of wavelet scales
  Dimensions of the image
  Maximum histogram count for the models in the arithmetic coder
  Image mean & initial threshold
Applied to standard b/w 8 bpp. test images
  512 X 512 “Lena” image
  512 X 512 “Barbara” image
Experimental Results
Compared with JPEG
Compared with other wavelet transform coding
For image of “Barbara”:
Item JPEG EZW
Same file size PSNR lower Looks better
Same PSNR Looks better File size smaller
( PSNR: Peak-Signal-to-Noise-Rate )
For number of significant coefficients retained at the same low bit rate:
Item Other EZW
Number retained Less More
(Reason: The zerotree coding provides a much better way of encoding the positions of the significant coefficients.)
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 74: Conclusion
2 Properties
  Producing a fully embedded bit stream
  Providing competitive compression performance
4 Features
  Discrete wavelet transform
  Zerotree coding of wavelet coefficients
  Successive-approximation quantization (SAQ)
  Adaptive arithmetic coding
2 Advantages
  Precise rate control
  No training of any kind required
Algorithme EZW : Embedded Zerotree Wavelet

## Slide 75
ALGORITHME DE COMPRESSION SPIHT
Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 76
Les principes de base de SPIHT sont les suivants :
un rangement partiel par amplitude des coefficients d’ondelettes quantifiés par approximations successives (signification par rapport à Tn).
un partitionnement dans des arbres hiérarchiques à chaque seuil appliqué. Les arbres sont triés sur la base de leur signification en deux catégories d’arbres.
un ordonnancement de la transmission des bits de raffinement.
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 77
Structure d’arbre des coefficients d’ondelettes
La relation parent – enfant
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 78
Pas de fils
Parent C(i,j)
O(i,j) : Tous les fils direct du noeud (i,j)
Tous les descendants de type B
L(i,j)=D(i,j)-O(i,j)
D(I,j): Tous les descendants du nœud (i,j) de type A
Compression progressive d’images fixes
Arbres d’orientation spatiale

## Slide 79
Représentation par plans de bits
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 80
O : liste de tous les enfants d’un point.
D : liste de tous les descendants d’un point.
L = D – O
Trois (03) ensembles sont définies :
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 81
Trois (03) listes sont utilisées pour l’implémentation:
La liste des coefficients significatifs (LCS),
La liste des coefficients non significatifs (LCN),
La liste des ensembles non significatifs (LEN).
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 82
1. Initialisation
n = nombre de plan de bits - 1 et Tn = 2n
LCN : tous les coefficients sans parent (coefficients de la bande LLn), type A.
LEN : même que LCN sauf les coefficients sans descendants.
LCS : vide.
2. Passe de signification
3. Passe de raffinement
4. Décrémenter n = n – 1 et aller à l’étape (2)
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 83
si le coefficient est significatif : envoyer 1 et signe, déplacer le coefficient dans LCS,
b. Pour les entrées de LEN
si l’ensemble est de type A :
sinon : envoyer 0.
si D(i,j) est non significatif, envoyer 0,
vérifier les 4 enfants O(i,j)
si significatif, envoyer 1 et signe, déplacer dans la LCS,
sinon, envoyer 0 et déplacer dans la LCN.
si L(i,j) n’est pas vide, déplacer (i,j) à la fin de la LEN, type B
si l’ensemble est de type B :
si L(i,j) n’est pas significatif, envoyer 0 ,
sinon, envoyer 1 et
ajouter les 4 enfants O(i,j) à la fin de la LEN, type A.
enlever (i,j) de la LEN
sinon, enlever (i,j) de la LEN.
sinon envoyer 1 et
a. Pour les entrées de LCN
Passe de signification
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 84
Passe de raffinement
Envoyer le n-ème bit de la valeur absolue du coefficients dans la liste LCS (à l’exception de ceux incluse dans la même passe de signification.)
SPIHT : Set Partitioning In Hierarchical Trees

## Slide 85: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 24.74
PSNR = 25.09
à 0.15 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 86: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 26.92
PSNR = 27.70
à 0.25 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 87: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 20.55
PSNR = 20.92
à 0.1 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 88: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 22.47
PSNR = 23.11
à 0.15 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 89: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 29.76
PSNR = 30.27
à 0.3 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 90: Comparaison entre SPIHT et EZW
PSNR = 31.50
PSNR = 32.19
à 0.2 bpp
EZW
SPIHT

## Slide 91
Comparaison entre SPIHT et EZW
La figure ci-dessous nous donne un exemple d’un PSNR en fonction débit binaire (bitrate) mesuré en bpp (Bit pa pixel) pour une image donnée compressée par les deux algorithmes Spiht et EZW.

## Slide 92
JPEG2000
ALGORITHME EBCOT
Embedded Block Coding with Optimal Truncation

## Slide 93
JPEG 2000, ou J2K, est une norme de compression d’images, développée entre 1997 et 2000 par le même groupe de travail que JPEG à savoir Joint Photographic Experts Group, normalisée par l’ISO, la CEI et l’UIT-T, depuis mai 2015, sous le code ISO/IEC CD 15444..
JPEG 2000 peut travailler avec ou sans perte, en utilisant des transformées en ondelettes.
Ses performances en compression (avec et sans perte) sont supérieures à celle de JPEG.
Cependant, sa complexité calculatoire très élevée par rapport à JPEG a handicapé son utilisation.
JPEG 2000

## Slide 94
Source : Wikipédia
JPEG 2000
Schéma de principe du JPEG 2000